| Отчёт по сближению стволов скважин |
| --- |
| Месторождение: Метельное, куст: 1, скважина: 871, ствол: 871 БГС V7 от 21.10.21 |
| Интервал анализа по стволу: от 1700 м. до 3480.42 м. (шаг интерполяции 10 м.) |
| Система ошибок: Систематический эллипс (3-D 73.85% 2.0000 sigma) |
| Список скважин/стволов участвующих в анализе |
| Скважина | Ствол | Тип ствола | Тип инструмента | Название инструмента | Начало применения иструмента |
| 871 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | исходный | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 829 | 829 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 829 | 829 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 829 | Факт от ГИС 05.07 | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 829 | Факт от ГИС 05.07 | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 828 | 828 (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 19 | 19 (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 872 | 872 (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 831 | 831 Факт НТС | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 1С | 1С (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 723 | 723 (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 870 | 870 ННС Факт (ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 2С | 2С (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 871 | 871 (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 871 | 871 (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 871 | 871 ННС (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 871 | 871 ННС (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 873 | 873 ГС (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 875 | 875 ННС (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 876 | 876 ГС_факт НТС 3670 м | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 876 | 876 ГС_факт НТС 3670 м | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 876 | 876 ННС_факт ГИС 3552 м | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 876 | 876 ННС_факт ГИС 3552 м | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 874 | 874 ГС (факт БНС до 3395) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | Poor magnetic | от устья |
| 880 от МС | 880 ГС (факт ГИС до 2937.81м) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 880 от МС | 880 ГС (факт ГИС до 2937.81м) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 880 от МС | 880 ГС (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 880 от МС | 880 ГС (факт) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 s2 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 s2 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 s2 (факт ГИС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 s2 (факт НТС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 s2 (факт НТС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |
| 813 | 813 s2 (факт НТС) | анализируемый | систематическая погрешность (W&dW) | MWD magnetic | от устья |

| Минимальный фактор сближения (в пространстве) |
| --- |
| Скважина (исходная) | Скважина (анализ.) | Ствол (исходный) | Ствол (анализ.) | Глубина по стволу (исх. скважина), м | Глубина по стволу (анализ. скважина), м | Мин. расстояние, м | Мин. расстояние с учетом ошибок, м | Направ-ление, град | Фактор сближения |
| 871 | 829 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 829 (факт ГИС) | 1700.00 | 1552.39 | 616.89 | 584.05 | 0.000 | 18.8 |
| 871 | 829 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | Факт от ГИС 05.07 | 1700.00 | 1552.42 | 616.90 | 598.79 | 0.000 | 34.1 |
| 871 | 828 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 828 (факт) | 3480.42 | 2810.86 | 2587.31 | 2492.63 | 90.685 | 27.3 |
| 871 | 19 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 19 (факт) | 1798.00 | 1050.00 | 1021.07 | 999.17 | 353.273 | 46.6 |
| 871 | 872 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 872 (факт) | 3480.42 | 3438.40 | 1459.74 | 1382.75 | 101.510 | 19.0 |
| 871 | 831 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 831 Факт НТС | 2240.00 | 2065.33 | 318.11 | 297.44 | 270.670 | 15.4 |
| 871 | 1С | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 1С (факт) | 3480.42 | 1716.20 | 2016.06 | 1970.31 | 66.360 | 44.1 |
| 871 | 723 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 723 (факт) | 3480.42 | 2496.77 | 3932.04 | 3875.97 | 90.364 | 70.1 |
| 871 | 870 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 870 ННС Факт (ГИС) | 1700.00 | 1456.44 | 719.36 | 683.77 | 0.000 | 20.2 |
| 871 | 2С | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 2С (факт) | 3480.42 | 1809.40 | 1964.48 | 1917.35 | 68.644 | 41.7 |
| 871 | 873 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 873 ГС (факт) | 3260.00 | 2467.13 | 655.57 | 588.26 | 65.739 | 9.7 |
| 871 | 875 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 875 ННС (факт ГИС) | 3480.42 | 1010.71 | 2624.09 | 2585.62 | 52.458 | 68.2 |
| 871 | 876 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 876 ГС_факт НТС 3670 м | 3480.42 | 2846.47 | 1420.61 | 1352.93 | 83.739 | 21.0 |
| 871 | 876 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 876 ННС_факт ГИС 3552 м | 3480.42 | 2601.18 | 1734.47 | 1670.57 | 76.539 | 27.1 |
| 871 | 874 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 874 ГС (факт БНС до 3395) | 3480.42 | 2700.06 | 187.99 | 114.58 | 330.683 | 2.6 |
| 871 | 880 от МС | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 880 ГС (факт ГИС до 2937.81м) | 3174.57 | 2480.75 | 546.82 | 516.03 | 294.112 | 17.8 |
| 871 | 880 от МС | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 880 ГС (факт) | 3174.57 | 2474.16 | 539.87 | 509.43 | 295.333 | 17.7 |
| 871 | 813 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 813 (факт ГИС) | 3480.42 | 2457.85 | 2947.35 | 2910.39 | 89.434 | 79.7 |
| 871 | 813 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 813 s2 (факт ГИС) | 3480.42 | 2886.90 | 1968.76 | 1881.97 | 88.302 | 22.7 |
| 871 | 813 | 871 БГС V7 от 21.10.21 | 813 s2 (факт НТС) | 3480.42 | 2734.02 | 2059.82 | 2009.98 | 84.699 | 41.3 |