Анализ нагрузок и моментов для интервала 1700-3480 м

Месторождение: Метельное, куст: 1, скважина: 871, ствол: 871 БГС V7 от 21.10.21

| № | Эскиз | Элемент | Длина Глубина (верх) Сумм. длина | Бурение роторное | Подъём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа прочности Замковое соединение Диаметр; Вес |  | Вес / Допустимый Крутящ. момент / Допустимый Мин. КЗП / Нормативный | Вес / Допустимый Мин. КЗП / Нормативный |
| 9 |  | СБТ 89 x 9.35 S-135 ЗП-105-51 БНС "S" 88.9 x 9.35 мм 48.30 тн (21.9 кг/м) | 2205 м глуб. 0.0 сум. 3480.4 78.58 тн | 39.41 ¦ 120.94 тс 15.69 ¦ 10.80 кН·м КЗП = 2.46 ¦ 1.50 | 79.31 ¦ 129.57 тс КЗП = 2.44 ¦ 1.40 |
| 8 |  | УБТ ТБТ 89 40ХГМА ЗП-105-51 БНС "S" 89 (51) мм 2.40 тн (32.0 кг/м) | 75.0 м глуб. 2205.5 сум. 1274.9 30.28 тн | 2.93 ¦ 105.93 тс 7.15 ¦ 9.33 кН·м КЗП > 10 | 18.17 ¦ 113.50 тс КЗП > 10 |
| 7 |  | Яс гидрав. ЯС-108 108 (50) мм 350.0 кг (54.7 кг/м) | 6.40 м глуб. 2280.5 сум. 1199.9 27.88 тн | 1.82 тс КЗП > 10 | 16.32 тс КЗП > 10 |
| 6 |  | УБТ ТБТ 89 40ХГМА ЗП-105-51 БНС "S" 89 (51) мм 2.40 тн (32.0 кг/м) | 75.0 м глуб. 2286.9 сум. 1193.5 27.53 тн | 1.65 ¦ 105.93 тс 6.69 ¦ 9.33 кН·м КЗП > 10 | 16.05 ¦ 113.50 тс КЗП > 10 |
| 5 |  | СБТ 89 x 9.35 S-135 ЗП-105-51 БНС "S" 88.9 x 9.35 мм 24.09 тн (21.9 кг/м) | 1100 м глуб. 2361.9 сум. 1118.5 25.13 тн | 0.54 ¦ 147.70 тс 6.30 ¦ 10.80 кН·м КЗП = 7.32 ¦ 1.50 | 14.22 ¦ 158.25 тс КЗП > 10 |
| 4 |  | Переводник М86хН102 120 (51) мм 40.0 кг (100.0 кг/м) | 0.40 м глуб. 3461.9 сум. 18.5 1.04 тн | -6.04 тс КЗП > 10 | 0.34 тс КЗП > 10 |
| 3 |  | Т/С НУБТ NewTech 120 (57.2) мм 500.0 кг (47.6 кг/м) | 10.5 м глуб. 3462.3 сум. 18.1 1.00 тн | -6.03 тс КЗП > 10 | 0.33 тс КЗП > 10 |
| 2 |  | ДРУ1-120 7/8 (1°38'-1°51')+КОБ* 120 мм 480.0 кг (64.6 кг/м) | 7.43 м глуб. 3472.8 сум. 7.6 0.50 тн | -6.01 тс КЗП > 10 | 0.17 тс КЗП > 10 |
| 1 |  | Долото PDC 142.9 142.9 мм 20.0 кг (100.0 кг/м) | 0.20 м глуб. 3480.2 сум. 0.2 0.02 тн | -6.00 тс КЗП > 10 | 0.01 тс КЗП > 10 |

Параметры расчёта

| Плотность бурового раствора, г/см3 | 1.12 | Коэф. трения в обсадной колонне | 0.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осевая нагрузка (рот ¦ турб.), тс | 6 ¦ 3.5 | Коэф. трения в открытом стволе | 0.4 |
| Скорость бурения, м/ч ¦ СПО, м/мин | 12 ¦ 25 | DP на дол. и ГЗД (бур. ¦ СПО), атм | 77.4 ¦ 47.4 |
| Скорость вращения (бур. ¦ СПО), об/мин | 40 ¦ 3 | Момент на долоте, кН·м | 2.5 |

| Интервал, м | Вес в конце интервала, тс | Нагрузка на долото для синус-изгиба рот. ¦ турб. бурение, тс | Крутящий момент на устье в конце интервала, кН·м | Минимальный КЗП в конце интервала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расч. при турб. бурении (G=3.5тс) | расчётн. при спуске | критич. (синус. изгиб) | расчётн. при вращ. над заб. | расч. при рот. бурении (G=6тс) | допуст. при рот. бурении | расчётн. при подъёме | допуст. при подъёме |  | расчётн. при вращ. над заб. | расч. при рот. бурении | допуст. при рот. бурении | при подъёме (норм.=1.4) | при рот. бурении (норм.=1.5) |
| 1700-1800 | 22.45 | 26.47 | 17.85 | 32.2 | 24.95 | 120.94 | 39.39 | 129.57 | 9.00 ¦ 8.80 | 3.83 | 6.35 | 10.8 | 4.51 | 4.87 |
| 1800-1900 | 23.7 | 27.55 | 20.55 | 33.98 | 26.72 | 120.94 | 42.22 | 129.57 | 7.60 ¦ 7.40 | 4.2 | 6.86 | 10.8 | 4.25 | 4.57 |
| 1900-2000 | 24.76 | 28.7 | 21.09 | 35.73 | 28.45 | 120.94 | 44.92 | 129.58 | 8.60 ¦ 7.80 | 4.81 | 7.21 | 10.8 | 4.03 | 4.34 |
| 2000-2100 | 25.35 | 29.58 | 21.07 | 37.22 | 29.92 | 120.94 | 47.25 | 129.58 | 10.00 ¦ 8.00 | 5.56 | 7.46 | 10.8 | 3.86 | 4.18 |
| 2100-2200 | 25.5 | 30.03 | 21.23 | 38.33 | 31.01 | 120.94 | 49.17 | 129.58 | 10.80 ¦ 7.60 | 6.33 | 7.78 | 10.8 | 3.73 | 4.04 |
| 2200-2300 | 25.9 | 30.41 | 21.22 | 39.4 | 32.07 | 120.94 | 51.42 | 129.58 | 11.00 ¦ 8.00 | 7.06 | 8.19 | 10.8 | 3.59 | 3.88 |
| 2300-2400 | 26.34 | 30.83 | 21.45 | 40.49 | 33.15 | 120.94 | 53.95 | 129.57 | 11.40 ¦ 8.20 | 7.82 | 8.77 | 10.8 | 3.44 | 3.7 |
| 2400-2500 | 26.79 | 31.25 | 21.49 | 41.58 | 34.22 | 120.94 | 56.98 | 129.58 | 11.00 ¦ 8.60 | 8.58 | 9.52 | 10.8 | 3.28 | 3.51 |
| 2500-2600 | 27.23 | 31.65 | 21.52 | 42.66 | 35.29 | 120.94 | 60.05 | 129.57 | 11.00 ¦ 9.00 | 9.35 | 10.31 | 10.8 | 3.13 | 3.32 |
| 2600-2700 | 27.66 | 32.01 | 21.55 | 43.73 | 36.35 | 120.94 | 63.09 | 129.58 | 11.20 ¦ 9.40 | 10.1 | 11.15 | 10.8 | 2.99 | 3.14 |
| 2700-2800 | 28.09 | 32.37 | 21.58 | 44.81 | 37.41 | 120.94 | 66.13 | 129.58 | 11.20 ¦ 9.80 | 10.86 | 12.01 | 10.8 | 2.87 | 2.98 |
| 2800-2900 | 28.53 | 32.73 | 21.59 | 45.89 | 38.48 | 120.94 | 69.4 | 129.58 | 11.20 ¦ 10.20 | 11.65 | 12.90 | 10.8 | 2.75 | 2.82 |
| 2900-3000 | 28.73 | 32.93 | 21.67 | 46.95 | 39.52 | 120.94 | 72.74 | 129.58 | 11.20 ¦ 10.20 | 12.45 | 13.70 | 10.8 | 2.63 | 2.7 |
| 3000-3100 | 28.03 | 32.86 | 21.67 | 47.52 | 40.06 | 120.94 | 74.69 | 129.58 | 11.40 ¦ 8.80 | 13.19 | 14.16 | 10.8 | 2.57 | 2.63 |
| 3100-3200 | 26.76 | 32.1 | 21.67 | 47.5 | 40.03 | 120.94 | 75.47 | 129.57 | 11.40 ¦ 7.40 | 13.72 | 14.56 | 10.8 | 2.55 | 2.58 |
| 3200-3300 | 25.34 | 30.83 | 21.48 | 47.23 | 39.73 | 120.94 | 76.07 | 129.58 | 11.20 ¦ 6.40 | 14.1 | 14.97 | 10.8 | 2.53 | 2.54 |
| 3300-3400 | 24.01 | 29.64 | 21.21 | 46.98 | 39.47 | 120.94 | 77.94 | 129.57 | 11.20 ¦ 5.60 | 14.42 | 15.36 | 10.8 | 2.47 | 2.5 |
| 3400-3480 | 23.11 | 28.79 | 21.11 | 46.93 | 39.41 | 120.94 | 79.31 | 129.58 | 11.00 ¦ 5.00 | 14.68 | 15.69 | 10.8 | 2.44 | 2.46 |