Приложение 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ

СЕПАРАТОРА-ПРОБКОУЛОВИТЕЛЯ (СП-2)

| Проектировщик |
| --- |
| Наименование организации | ООО «СКБ НТМ» |
| Месторасположение организации | Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте д.106, оф 237 |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Главный инженер проектов | Коптелов А.Н. |  | 02.22 |
| Главный специалист технологического отдела | Мусагалиева А. Н. |  | 02.22 |
| Заказчик |
| Наименование организации | ООО «Пурнефть» |
| Месторасположение организации | ЯНАО, г. Губкинский |
| 1 | Ф. И. О., должность | Начальник отдела капитального строительства Дьяченко А.В. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.219) |  |  |
|  | E-mail | oks@yangpur.ru |  |  |
| 2 | Ф. И. О., должность | Главный механик Гнидка Я.И. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.106) |  |  |
|  | E-mail | oks@yangpur.ru |  |  |
| 3 | Ф. И. О., должность | Главный энергетик Попов Д.С. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.115) |  |  |
|  | E-mail | Energy@yangpur.ru |  |  |
| 4 | Ф. И. О., должность | Начальник службы МАС - главный метролог Малицкий К.М. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.203) |  |  |
|  | E-mail | Kip@yangpur.ru |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.345) |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |
| 5 | Ф. И. О., должность | Главный инженер Белозор Евгений Павлович | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.103) |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Необходимые сведения |
| --- |
| Тип оборудования: | Сепаратор газовый вертикальный с центробежными сепарационными элементами |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 1 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем, м3 | 4,0 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм | 1200 |
| 1.5. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) | 3,63 |
|  | 4,0 |
| 1.6. Рабочая температура, (С | +10…+60 |
| 1.7. Расчетная температура стенки аппарата, (С | - |
| 1.8. Производительность | по газу номинальная, ст. м3/сут | 1 300 000 |
|  | по жидкости номинальная, м3/сут | нет данных |
| 1.9. Минимально допустимая температура стенки, ºС | минус 60 |
| 1.10. Унос жидкости газом, г/м3 | - |
| 1.11. Унос свободного газа жидкостью, % | - |
| 1.12. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) | наружная |
| 1.13. Содержание механических примесей, мг/дм3 | См. приложение 2.2 |
| 1.14. Состав (% мольн.) и свойства | См. приложение 2.2 |
| 1.15. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 1.16. Тип опор | - |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |
| 2.1. Общие требования | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего ОЛ |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования | Вновь изготовленное |
| 2.3. Габаритные размеры, схема общего вида ГС, таблица штуцеров | См приложение 2.1 |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата | Определить расчетом |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата | 09Г2С |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев | 09Г2С |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 |
| 2.8. Наличие теплоизоляции | Да |
| 2.9. Требования к внутреннему обустройству аппарата: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Устройства для отделения капельной жидкости; - Пеногасящая насадка; | Нет Да Нет |
| 2.10. Комплектация аппарата: | Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах) установленных на аппарате АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.11 Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом»- Либо аналог, согласно приложения №2.3 |
| 2.11. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях, необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350-450 мкм) Либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS" Либо аналог |
| 2.12. Наличие электрообогрева | Нет |
| 2.13. Требования к автоматизации |  |
| 2.14. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов | Штуцеры Е с резьбой М27х2,0; Ж, К, Л, М, М1 предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. Штуцеры Е и Ж для термометра и датчика температуры переместить в нижнюю часть сборника жидкости |
| 3. Климатические характеристики района строительства |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Присклоновое м-р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2016 | I |
| 3.8. Район сейсмичности | 5 |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 4. Дополнительные требования | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |
| Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) | АН |
| Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ | В-1г |
| Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 | IIА- Т1, Т2 |
| При разработке КД и изготовлении аппарата руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: | - ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) |

Приложение №2.1 Эскиз сепаратора

*Все размеры ориентировочные и подлежат уточнению при разработке КД

Таблица штуцеров

Таблицу штуцеров (принять с учетом п.2.14«Дополнительные требования к установке контрольно-измерительных приборов»)

| Обозна чения | Назначение | Кол., шт | Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру, МПа | Тип уплотни- тельной поврехности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Вход газа | 1 | 200 | 4,0 | Выступ-впадина |
| Б | Выход газа | 1 | 200 |  |  |
| В | Выход конденсата | 1 | 50 |  |  |
| Г | Дренаж | 1 | 50 |  |  |
| Д, Д1 | Для камеры уровнемера | 2 | 50 |  |  |
| Е | Для термометра | 1 | 50/М27х2,0 |  |  |
| Ж | Для термопреобразователя сопротивления | 1 | 50/М20х1,5 |  |  |
| З | Отс. |  |  |  |  |
| И | Отс. |  |  |  |  |
| К | Для манометра | 1 | 25/М20х1,5 |  |  |
| Л, Л1 | Для отбора давления | 2 | 25/М20х1,5 |  |  |
| М, М1 | Для дифманометра | 2 | 25/М20х1,5 |  |  |
| Н, Н1 | Для указателя уровня | 2 | 50 |  |  |
| П, П1 | Люк лаз | 2 | 100 |  |  |

Приложение №2.2

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ | Конденсат |
| --- | --- | --- |
| %мольн для газа %массовая доля для конденсата мг/дм3 для воды | Не 0,013 Н2 0,000 О2 0,005 N2 1,201 CO2 0,489 CH4 93,71 C2H6 2,79 C3H8 0,28 нео-C5H10 0,006 iC4H10 0,737 nC4H10 0,138 iC5H12 0,261 nC5H12 0,050 | Н2О S парафин механические примеси 0,24 0,095 1,4 0,0025 Массовая концентрация хлористых солей 28,9 мг/дм3 Температура начала кипения 45ºС Давление насыщенных паров 49,7 кПа |
| Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 0,732 | 761,8 |

Приложение №2.3

опросный лист для заказа указателя уровня LGB

Уточнить положение 2-го сигнализатора (шкала 600 мм)