Приложение №1

Количество

Заказчик имеет в наличии следующую комплектацию оборудования:

Компрессор пропана (1 шт.) со следующими техническими характеристиками:

- сжимая среда – пропан;

- тип компрессора – винтовой маслозаполненный;

- размещение – внутри помещения;

- габариты компрессора – 5760х2150х3290 мм

- масса компрессора, кг – 15200/17200(сухого/в рабочем состоянии)

- температура эксплуатации от +5 до +45 С;

- тип взрывозащиты - Взрывозащищенный, dIIBT;

- тип охлаждения - Внешнее охлаждение (антифриз на основе пропиленгликоль/вода);

- расчетная холодопроизводительность:

850 kW (при давлении всаса 121кPa)

786 kW (при давлении всаса 113кPa);

- расчетный расход пропана на всасывающей линии 10000 кг/час, на нагнетательной 12852 кг/час;

- Ду на входе пропана – 350мм, Ду на выходе пропана – 200 мм.

- Давление нагнетания пропана – 1370 кРа

- расход антифриза на охлаждение – 31500 кг/час

- Ду на входе/выходе антифриза в теплообменник – 100/100 мм.

- Температура на входе/выходе антифриза в компрессор - +32/+37С

- диапазон регулирования производительности не менее 10...100 %;

- унос масла после маслосепаратора – не более 6 ррм;

- тип двигателя - электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 10kV / 50Hz, установленной мощностью 710 kW;

- комплектация компрессора пропана: компрессор, масляная система, маслоотделитель, электродвигатель, запорная арматура на входе и выходе компрессора, регулирующая арматура (клапаны с электроприводом), маслоохладитель теплообменник, система управления взрывозащищенная, экономайзер встроенный.

Высоковольтный преобразователь частоты (1 комплект) в составе:

- высоковольтный преобразователь частоты ВПЧА-Т-8-10/051-S-УХЛ7 (710 кВт);

- шкаф ввода к ПЧ 10 кВ серии ШВВ-3 с вакуумным выключателем BB/TEL;

- терминалы РЗА БЗП-020ВВ-АС/DC;

- шкаф вывода от ПЧ серии ШВВ-2.

Для доукомплектации пропановой холодильной установки (ПХУ) обеспечить поставку следующего объема оборудования:

1. Испаритель пропана на раме со всей необходимой трубной обвязкой и запорно-регулирующей арматурой (ЗРА) ручной и автоматической, мощность испарителя должна обеспечивать работу пропанового компрессора в максимальном режиме. Давление охлаждаемой среды принять 3,0 МПа. Качество охлаждаемой среды согласно Приложения 3 в соотношении природный газ/ПНГ = 70/30.

2. АВО антифриза компрессора ПХУ.

3. АВО конденсатор пропана.

4. Здание (укрытие) для размещения одного компрессора пропана со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (вентиляция рабочая, аварийная, освещение рабочее, аварийное, отопление, системы: пожарообнаружения, пожаротушения, газообнаружения, газосигнализации) с учетом климатологии месторождения.

5. АСУТП для обеспечения независимой и бесперебойной эксплуатации ПХУ. В распоряжении Заказчика отсутствует инструментальный воздух, привод всех исполнительных механизмов электрический (взрывозащищенный).

6. Блок-бокс для размещения ВПЧА, а также другого необходимого силового оборудования для обеспечения независимой и бесперебойной эксплуатации ПХУ.

7. Межблочные трубопроводы с опорами в границах поставки (вход ПНГ в испаритель/выход ПНГ из испарителя на границе рамы).

8. Межблочные кабели и клеммные коробки/каб. вводы в границах поставки (от блок-бокса с силовыми шкафами до всех потребителей).

9. Приборы КИП со всеми кабелями, клеммными коробками, каб. вводами в границах поставки (от приборов КИП до АСУТП).

10. Необходимую ЗРА для врезки в существующую линию ПНГ на НТС Заказчика, Ду и Ру определить расчетом. Необходимую ЗРА для отсечения ПНГ от ПХУ, Ду и Ру определить расчетом.

11.Повышающий трансформатор 6/10 кВ (мощность определяется заводом изготовителем).

12. Шеф-монтажные работы.

13. Пусконаладочные работы.

14. Рекомендации по оптимизации технологического режима процесса подготовки газообразного сырья с интеграцией поставляемого оборудования в действующую схему.

15. В процессе эксплуатации полного комплекса ПХУ перепад давления между входом подготавливаемой среды и выходом товарного газа не должен превышать 0,2 МПа. Необходимо подтвердить расчетом и фактическими показателями на всех режимах эксплуатации в период 72-х часовых испытаний.

Комплектация оборудования должна быть достаточной для нормальной безаварийной работы оборудования в течение всего жизненного цикла Оборудования и по согласованию с Заказчиком допускаются незначительные отклонения от указанных технических характеристик/технических решений, не ухудшающие качество товара».

Поставкой предусмотреть комплект ЗИП для первого года эксплуатации для поставляемого оборудования.

Приложение 2

Технические характеристики закупаемого оборудования

Настоящие характеристики предназначены для проектирования, изготовления и поставки:

- полнокомплектной модульной мобильной установки по конденсации газообразного сырья методом низкотемпературной конденсации газа с пропановым холодильным циклом;

- доукомплектации существующего пропанового компрессора;

- выдача рекомендаций по оптимизации технологического процесса подготовки газообразного сырья с интеграцией поставляемого оборудования в действующую схему.

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений – А, наружных установок по пожарной опасности – АН (№123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

Пожарно-технические характеристики оборудования установки:

- категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.11-2002– IIА (по конденсату);

- группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002 – Т3 (наибольшая допустимая температура поверхности оборудования Т 200°С);

- класс взрывоопасной зоны согласно № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. – 2;

- класс взрывоопасной зоны зданий и помещений по ПУЭ – В-1а;

- класс взрывоопасной зоны наружных установок по ПУЭ – В-1г;

- класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 (по углеводородам);

- уровень ответственности сооружения согласно ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" – повышенный.

Конструкторскую и техническую документацию на оборудование установки выполняет Поставщик оборудования, документация на оборудование должна быть в полном объеме согласована с Заказчиком. Техническая документация на установку должна содержать технические решения для привязки трубопроводов и всей инфраструктуры к общеплощадочной инфраструктуре УПГиСКГ.

Обеспечить максимальную производительность пропановой холодильной установки.

Товарной продукцией является:

- отсепарированный поток отбензиненного газа с температурой точки росы по влаги и углеводородам - минус 50С и ниже. Давление сдачи товарного газа составляет 3,0 МПа, а перепад давления между входом подготавливаемой среды и выходом товарного газа не должен превышать 0,2 МПа.;

- конденсат;

Провести следующие технологические и поверочные расчеты и выдать рекомендации:

- оптимизация технологического процесса УПГиСКГ. Технологическая схема представляется по запросу Исполнителя. Существующая схема подготовки газа осуществляется по технологии низкотемпературной сепарации, часть оборудования имеет резерв с соответствующей обвязкой. Продукция скважин поступает в ГС-О, газ после сепарации поступает в ТО (наружное исполнение). После охлаждения газ поступает на дроссель и низкотемпературный сепаратор, имеется перспектива установки дополнительного сепаратора. По данной схеме необходимо выполнить все гидравлические расчеты по технологическим аппаратам и трубопроводам на давление 3,0 МПа и с учетом необходимого перепада, указанного в пункте 15 Приложения 1 и требованиях к товарной продукции. При невозможности обеспечения пропускной способности действующей системы НТС необходимо выдать обоснованные рекомендации по замене участков/узлов по всей схеме или перераспределению потоков;

- перспективная установка компрессора под компримирование ПНГ. Представить рекомендации по точкам подключения и интеграции компрессора в действующую схему;

- обеспечение получения недеэтанизированной ШФЛУ с максимальным выходом. Обеспечить минимизацию метана в получаемом низкотемпературном сепараторе недеэтанизированной ШФЛУ;

- предложить рекомендации по эффективной схеме деэтанизации ШФЛУ с остаточным содержанием метан-этановой фракции не более 2 % масс. (расчетная технологическая схема, эскиз основного оборудования);

- предложить рекомендации по эффективной схеме хранения ШФЛУ и последующей отгрузки автомобильным транспортом (расчетная технологическая схема, эскиз основного оборудования).

ПХУ должно быть в блочно-модульном исполнении (на рамах). При формировании технической документации должен быть предусмотрен раздел по организации передислокации установки на новую площадку с помощью погрузки рам на автомобильные платформы.

В объем поставки должна входить вся кабельная продукция, обеспечивающая работу установки с учетом климатической зоны.

Установка проектируется, изготавливается и поставляется в полнокомплектном исполнении в максимальной заводской готовности, комплектность должна быть достаточной для нормальной, безаварийной эксплуатации.

Внутриблочные и межблочные связи (трубопроводы и кабельные коммуникации) входят в комплект поставки и проектируются Поставщиком.

| № п/п | Параметры задания | Значение, содержание параметр а задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к НТК | Общие требования: Блок должен представлять собой мобильную установку для проведения опытно-промышленных исследований, направленных на повышение эффективности качественных характеристик газа при изменении давления подачи сырьевых газовых потоков на подготовку. Предусмотреть выдачу соответствующего паспорта на данную опытно-промышленную установку. Обеспечить интегрирование установки в действующую схему. Установка должна быть выполнена на скидах (санях), с возможностью отключения и последующей передислокацией автомобильным транспортом с погрузкой с помощью подъемных механизмов на спец.трал. Система автоматизации полевого оборудования – электрическая. Предусмотреть возможность подключения к действующей системе управления установки и обеспечить возможность работы установки без подключения к существующей АСУТП. Обеспечить межблочные трубопроводы с опорами в границах поставки (вход газа в испаритель/выход ПНГ из испарителя на границе рамы). Обеспечить межблочные кабели и клеммные коробки/каб. вводы в границах поставки (от блок-бокса с силовыми шкафами до всех потребителей). Здание (укрытие) для размещения одного компрессора пропана со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (вентиляция рабочая, аварийная, освещение рабочее, аварийное, отопление, системы: - пожарообнаружения; - пожаротушения; - газообнаружения, - газосигнализации. Запасные части, инструменты и принадлежности Обеспечить необходимый комплект расходных материалов для ввода поставляемого оборудования в эксплуатацию и ЗИП для планового обслуживания оборудования до ТО-16000 включительно; Обеспечить комплектом специального инструмента, необходимого для поддержания оборудования в работоспособном состоянии силами эксплуатационного персонала в межремонтные периоды планового обслуживания. Дополнительные требования Срок службы оборудования, не менее 12 лет |
| 3 | Требования к системам автоматизированного управления и систем автоматизации | Комплексная система автоматизации управления должна предусматривать: -автоматический, полуавтоматический, ручной режимы работы; -мнемосхема процесса; -удаленный мониторинг за работой оборудования по WEB-интерфейсу (вывод информации о работе установки, просмотр архива событий); - Modbus RTU RS-485, modbus TCP/JP Ethernet |
| 4 | Требования к метрологическому оснащению | Все средства измерений, применяемые в составе электростанции, должны быть зарегистрированы в ГРСИ и метрологически обеспечены. На момент поставки Заказчику срок эксплуатации до следующей периодической поверки средств измерений должен составлять не менее половины межповерочного интервала. комплексная система автоматизации должна иметь возможность включения в АСУТП верхнего уровня по протоколу Modbus RTU. |
| 5 | Требования к системе электроснабжения и освещению |  |
| 5.1 | Категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ | Определить заводом-изготовителем и согласовать с заказчиком |
| 5.2 | Перечень потребителей электроэнергии | рабочее, аварийное (резервное и эвакуационное), и ремонтное освещение блоков; силовое электрооборудование компрессорной установки; система автоматического управления ПСУ ПХУ; вентиляторы АВО; приборы и средства автоматизации; маслонасосы; главные электродвигатели компрессоров; приточно-вытяжные вентсистемы; электрообогрев. |
| 5.3 | Требования к системе электроснабжения | 3-х фазная, 50 Гц |
| 5.4 | Напряжение и источники питания электрооборудования | Напряжение питания для компрессоров – 10 000 В; Напряжение питания для вспомогательного оборудования - 400/230 В. В поставке оборудования в комплекте предусмотреть силовой повышающий трансформатор 6/10 кВ для подключения к внешним сетям электроснабжения Заказчика (мощность и тип трансформатора расчитать Заводом-изготовителем с согласованием с Заказчиком). |
| 6 | Требования к электрооборудованию и аппаратуре управления |  |
| 6.1 | Конструктивное исполнение | Заводского исполнения |
| 6.2 | Степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254. Вид взрывозащиты | Согласно условиям среды помещений |
| 6.3 | Расположение аппаратуры управления | В блоке электроснабжения и управления предусмотреть установку силового распределительного шкафа с АВР на вводе (при необходимости). Установку постов управления технологическим оборудованием предусмотреть по месту во взрывозащищенном исполнении, соответствующим среде. |
| 6.4 | Дополнительные требования | Электрооборудование должно быть энергоэффективным либо создано с учетом энергоэффективных технологий, соответствовать требованиям ПП РФ №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». |
| 6.5 | Расположение клемных коробок | Снаружи блок-бокса. На технологических блоках ПХУ предусмотреть установку взрывозащищенных клеммных коробок для подключения оборудования в климатическом исполнении ХЛ и категорией размещения 1. Для осветительных сетей применить взрывозащищенные коробки в оболочке со степенью не менее IP65. Распределительные сети от клеммных коробок до электропотребителей и аппаратов управления выполняются Заводом-изготовителем. |
| 6.6 | Количество вводных отверстий клемных коробок | С учетом подводимых силовых и контрольных кабелей. Согласно ВНТП 01/87/04-84 предусмотреть унифицированные кабельные вводы с уплотнениями при проходе кабелей через конструкции блоков (в соответствии с пунктом 7.3.85 ПУЭ). Диаметры и количество модулей необходимо выбрать в соответствии с диаметрами и количеством кабельных связей. |
| 6.7 | Дополнительные требования к клеммным коробкам | Коробки установить на высоте, удобной для обслуживания. Распределительные сети от клеммной коробки до электропотребителей выполняются заводом-изготовителем. |
| 6.8 | Кабельные конструкции для прокладки кабелей | Предусмотреть кабельные конструкции для прокладки кабелей от электропотребителей до клеммных коробок на высоте не менее +2,5 м от уровня пола. При прокладке кабелей на уровне менее +2,5 м предусмотреть механическую защиту. |
| 6.9 | Жилы и изоляция кабелей | Количество жил кабелей силовой распределительной сети – 5. Количество жил кабелей освещения – 3. Материал жил всех кабелей – медь. Материал изоляции и оболочки всех кабелей – поливинилхлорид. Сечение и длину кабелей определить с учетом длительно допустимых токов нагрузки и выбранных автоматических выключателей. Кабельная продукция должна быть выполнена в поливинилхлоридной изоляции, пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением. |
| 6.10 | Дополнительные требования | В поставке предусмотреть наличие всей кабельно-проводниковой продукции 10 000/400/230 В с кабеле несущими конструкциями, используемых в межблочных связях установки. |
| 7 | Электроосвещение |  |
| 7.1 | Типы электроосвещения | Выполнить рабочее, аварийное освещение и наружное над входными дверями. Наружные светильники над входными дверями и светильники аварийного освещения в помещениях предусмотреть со встроенными автономными источниками питания, обеспечивающими переключение светильника на питание от батареи при исчезновении основного питания на напряжение 220 В. |
| 7.2 | Исполнение светильников и тип применяемых ламп | Светодиодные светильники. Степень защиты светильников в помещениях принять в зависимости от условий окружающей среды, обеспечивающую защиту оборудования от внешних воздействий. |
| 7.3 | Требования к освещенности | Освещенность в соответствии с СП 52.13330.2016 |
| 8 | Защитные меры техники безопасности |  |
| 8.1 | Защита персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества | Защитное заземление. Автоматическое отключение питания. Уравнивание потенциалов. Молниезащита. |
| 8.2 | Заземление | Тип системы заземления по ГОСТ 30331.1-2013 и ПУЭ, 7-е издание, гл.1.7– TN-S. По периметру блока электроснабжения и управления внутри помещения на высоте 300 мм от уровня пола выполнить заземляющий контур из стальной полосы 4x40 мм. Полосу заземления выполнить до монтажа системы отопления, расстановки силового оборудования и проложить по стойкам здания. Все соединения полос контура заземления выполнить внахлест (не менее ширины полосы), проваривая сплошным швом с трех сторон. В местах соединения полосы контура заземления с рамой дверного проема необходимо провести сварку вдоль полосы с двух сторон (сверху и снизу) длиной не менее чем на две ширины. Соединения выполнить сваркой по ГОСТ 5264-80. Полосу окрасить полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цвета шагом от 50 до 100 мм, прилегающими друг к другу. В качестве главной заземляющей шины использовать шины щита НКУ-0,4 кВ в блоке электроснабжения. Выполнить защитные мероприятия от заноса потенциалов по подземным и внешним коммуникациям технологического блока. Предусмотреть функциональное заземление внутри блоков автоматики (контур инф. заземления) и шкафов автоматики (шина заземления). Устройство контура функционального заземления предусмотреть за территорией площадки. В соответствии с требованиями ПУЭ выполнить основную систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части: - PE-проводники питающих линий; - металлические трубы коммуникаций; - металлические части каркаса здания. К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и конструкций, используемых для прокладки кабелей. От внутреннего контура заземления блоков сделать два вывода на внешнюю сторону блока |
| 8.3 | Дополнительные требования | При присоединении проводников защитного заземления к внешнему контуру заземления предусмотреть меры против ослабления контакта и обозначение символом "заземление". На входных дверях предусмотреть таблички, содержащие надпись: - наименование помещения, класс зоны по ПУЭ; - категория пожарной и взрывопожарной опасности. - класс зоны по ПУЭ. Проводники защитного заземления должны иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета (ПУЭ). Заземление и зануление оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ гл. 1.7. |
| 9 | Объём пуско-наладочных работ | Поставщик выполняет ПНР всего технологического оборудования после монтажа; Поставщик выполняет комплексные приёмосдаточные испытания оборудования на площадке строительства после завершения строительных и монтажных работ. |
| 10 | Документация | Вся конструкторская, техническая и эксплуатационная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД; Эксплуатационная документация должна включать документацию на блок-модуль в целом и на каждую комплектно-поставляемую подсистему; Документация должна быть на русском языке; Разрешительная документация должна включать сертификаты ГОСТ Р и сертификаты пожарной безопасности (при необходимости), свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора; С оборудованием поставляется следующая документация: -сертификаты и разрешения на применение электростанции на территории РФ; -формуляр (паспорт); -руководство по эксплуатации; -ведомость монтажных частей; -эксплуатационная документация основных комплектующих изделий; -паспорта и сертификаты на все применяемое оборудование; -ведомость эксплуатационной документации. -скан-копии документов предоставить на электронном носителе (CD, DVD, USB-Flash); -всё программное обеспечение, входящее в объем поставки, русифицировано, укомплектовано сопроводительной документацией; -карты регистров контроллера для обеспечения обмена с АСУТП верхнего уровня; - исходные программные модули на съемном носителе; -прочая документация |

Приложение 3

Приложение 4

Объем информации конкурсного предложения

- Информация, представляемая в конкурсном предложении и выполненная на русском языке, должна содержать:

  - Все аппаратурное оформление  должно быть выполнено  с учетом  климатической  зоны, где будет  эксплуатироваться Оборудование (регион – ЯНАО, на расстоянии 50 км. от г. Губкинский); Конструкция блока может быть выполнена закрытого либо открытого типа, все аппараты и трубопроводы при необходимости должны иметь электрообогрев, теплоизоляцию, закрыты кожухами; блок подготовки должен иметь лестницы, перила, соответствовать требованиям промышленной безопасности, иметь подходы к оборудованию, обеспечивать удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, в том числе укрытие от заноса снега и влаги.

  - Подробную технологическую схему Оборудования с указанием на схеме рабочих и критических параметров;

  - Компоновочные чертежи размещения Оборудования (с габаритными, установочными и присоединительными размерами, границами поставки) и спецификацией;

  - Чертежи общего вида Оборудования (с габаритными и присоединительными размерами, границами поставки и спецификацией);

  - Технические характеристики Оборудования и элементов, представленные по форме согласно приложению №2, по составу газа (приложение №3);

  - Пусковые характеристики;

  - Техническое описание Оборудования и ее систем;

  - Технические условия на поставку (требования к инженерным сетям электроснабжения собственных нужд, теплоснабжения и т.д.);

  - Схемы всех систем оборудования (топливной, маслоснабжения, регулирования, управления, охлаждения, контроля загазованности, продувок и т.д.);

  - Технические условия на выполнение технических защит, блокировок, сигнализаций;

  - Перечень механизмов собственных нужд (с указанием рода привода, потребляемого тока, мощности, напряжения);

  - Марки масел и смазок и их расход, периодичность замены;

  - Безвозвратные потери масла (удельный расход масла на моточас);

  - Электрические и КПИовские схемы комплекса Оборудования;

  - Информация о периодичности и продолжительности осмотров и ремонтов.

2.	Необходимо предоставить описание всех ТО с указанием необходимых запасных частей.

3.	Претендент должен указать, порядок и условия проведения капитального ремонта;

- Для ремонта на месте необходимо указать массу наиболее тяжелых узлов, деталей, демонтируемых при ремонте, перечень необходимой специализированной оснастки, рекомендуемое количество и квалификацию ремонтного персонала, общие трудозатраты на ремонт, оцениваемое время простоя.

- Конкурсное предложение должно быть представлено на полный объем оборудования (приложение №1), соответствовать всем требованиям, изложенным в тендерных документах.

Приложение № 5.

Выполнение работ по полной сборке и монтажу модульных блоков

1. Заказчик обеспечивает подготовку свайного основания, монтаж ростверка (при необходимости) под установку блоков своими силами. Поставщик принимает у Заказчика по акту приема передачи готовое основание для последующего монтажа и сборки блочных модулей. Предварительно Заказчик и поставщик согласовывают конструкцию ростверка до начала работ по его изготовлению.

2. Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Для обеспечения качества выполняемых работ на предприятии-подрядчике должны быть разработаны мероприятия и система обеспечения качества выполняемых работ и услуг, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ИСО 9002-96.

3. Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующего предприятия. Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды.

4. Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда.

5. Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы.

Предоставить, по окончанию строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде.

6. Работы по договору выполнить согласно согласованной конструкторской документацией, строительными нормами и правилами.

- Осуществлять в соответствии с действующими нормативами и требованиями мероприятия по охране окружающей природной среды;

- При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал специальных работ, вести фото фиксацию основных этапов выполнения работ, составлять акты на скрытые работы с обязательной фиксацией скрытых работ представителю Заказчика.

7. - Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ строительными машинами и механизмами, материалами, изделиями и конструкциями, в количестве и сроках, необходимыми для производства работ.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектной документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям.

- Вся техника должна иметь соответствующие документы, подтверждающие исправность эксплуатируемых машин и механизмов.

- Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки на объекте строительства.

- Применяемое подрядчиком оборудование должно соответствовать показателям согласно Перечню, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2017 г. N 1299-р.

- Подрядчик за свой счет выполняет необходимые подготовительные работы для строительства.

8. Перед началом работ по сборке блочк-модулей подрядчик обязан согласовать с Заказчиком программу производства работ (ППР).

9. Ответственность при выполнении работ субподрядных компаний перед Заказчиком в полной мере несет Генподрядчик. При привлечении субподрядных компаний Ген. подрядчик обязан согласовать привлекаемую компанию с Заказчиком.

10. Указания в проектной документации товарных знаков материалов (изделий) и оборудования носят описательный характер и не исключают возможности предложения эквивалентных материалов (изделий) и оборудования, соответствующих требованиям Технического задания, при этом Ген. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком применение ТМЦ –аналогов.

11. На все материалы, используемые, при производстве работ Подрядчик должен предоставить паспорта, сертификаты качества (оригиналы) представителям Заказчика.

12. В случае выполнения работ с дефектами, ненадлежащего качества, не в соответствии с согласованной обеими сторонами документацией Подрядчик обязан устранить, исправить замечаний Заказчика. В противном случае Заказчик имеет право не принимать работы у Подрядчика.

13. В случае не устранения замечаний в установленный срок, Заказчик имеет право применить штрафные санкции за каждое не устранённое замечание в указанный срок в виде 10 000 рублей РФ за каждое не устранённое замечание.

14. При срыве срока производства согласованных строительно-монтажных работ и поставки модульных конструкций более чем на 30 дней Заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере 5% от стоимости договора.

15. Штрафные санкции могут быть удержаны Заказчиком в счет выполненных работ по усмотрению Заказчика.

16. Результатом выполненных работ по договору считается поставленное без дефектов блок-модуль с полной сборкой и запуском всех инженерных систем и предоставлением полного перечня исполнительной документации. В случае наличия дефектов, отсутствия исполнительной документации, невыполнением каких-либо работ, Заказчик имеет право приостановить оплату за выполнение работы до полного устранения нарушений.

17. Любые затраты, на проживание персонала для выполнения строительно-монтажных работ по сборке, пуско-наладке и подготовке необходимой документации возлагаются на подрядчика и должны быть включены в общую стоимость договора.

9. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок обслуживания инженерного оборудования должен составлять не менее 6 лет с момента поставки и не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.