Приложение 1

Перечень необходимых прицепов-вагонов

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прицеп-вагон КПП | 1 шт. |
| 2 | Прицеп-вагон кухня-столовая | 1 шт. |

Приложение 2

Технические требования

к вагон-дому КПП

Прицеп-вагон состоит из кузова-вагона и колесного шасси.

Ориентировочные габаритные размеры прицепа-вагона: ширина 2,40-2,55 м, высота 3,6-3,8 м, длина кузова-вагона 9 м, длина прицепа с дышлом ~10,5-11,5 м.

Шасси.

Шасси прицепа-вагона имеет две оси и состоит из следующих основных частей: рамы сварной конструкции, поворотной тележки, V-образного дышла со сцепным устройством, передней и задней подвески, колес, ступиц, тормозной системы и электрооборудования. Шасси должно быть оборудовано несъемными предохранительными цепями (тросами) и стояночными домкратами для обеспечения устойчивости прицепа в стационарном положении, а также укомплектовано противооткатными упорами. Количество колес – 4 шт. плюс 1 запасное, количество домкратов – 4 шт. Запасное колесо крепится к раме на специальном кронштейне с механизмом подъема.

Наружное исполнение.

Прицеп-вагон должен быть изготовлен в северном климатическом исполнении с возможностью круглосуточной эксплуатации в климатических условиях категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -60 до +40оС.

Наружное исполнение кузова-вагона должно быть вандалозащищенное, цельносварное, исполнение из профилированных листов не допускается. Толщина металла наружной стенки не ниже 1,5мм.

Навесное наружное оборудование (ящик для укладки кабеля, ящик электроввода, лестница, стойка и т.п.) необходимо установить с торцевой стороны прицепа-вагона, противоположной стороне расположения дышла шасси.

Вход в вагон должен быть оборудован специальным легкосъемным сборно-разборным трапом с лестничной площадкой и перилами. Трап должен быть изготовлен из металла, применение деревянных деталей в конструкции не допускается. С наружной стороны вагона, вблизи к входной двери, под рамой шасси должен располагаться ящик для размещения трапа на время транспортировки.

Требования к внешним и внутренним материалам.

Прицеп-вагон должен быть изготовлен из отделочных материалов типа НГ (негорючие материалы). При использовании деревянных (фанера, МДФ и пр.) обшивочных материалов обязательна заводская огнезащитная пропитка поверхностей деревянных конструкций, с документальным подтверждением проведенной огнезащитной обработки металлических и деревянных конструкций на расчетный срок службы вагона. Применяемые отделочные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие класс конструктивной пожарной опасности не ниже КМ1.

Запрещается использование для отделки прицеп-вагона материалов, способных к выделению токсичных и/или канцерогенных веществ, особенно при горении. Следует применять только негорючий утеплитель (минеральная вата, базальтовое волокно).

В зависимости от вида вагона должны применяться: негорючие антивандальные отделочные панели на основе СМЛ, панели из полиэстера, стальной оцинкованный лист. Материал пола – износостойкий линолеум, рифленый лист, автолин.

Окраска.

Лакокрасочное наружное покрытие должно обладать антикоррозийными свойствами и выдерживать большие перепады температур и суровые погодные условия Крайнего Севера.

Цвет окраски наружной стороны кузова-вагона – белый. Цветовая гамма внутренней отделки вагона не должна быть слишком темной, предпочтительнее использование материалов следующих цветов: бежевый, персиковый, светлое дерево и т.п.

Окна.

Окна должны быть из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом, с механизмом открывания и проветривания, в комплекте с противомоскитными сетками и металлическими жалюзи (по размеру окон). Крепление сеток выполнить легкосъемным.

Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода. Запрещено применение внешних и внутренних глухих решеток.

При транспортировке вагон-дома должны быть предусмотрены защитные ставни, имеющие быстросъемное крепление с внутренней стороны.

Двери.

Вход в вагон должен осуществляться через тамбур в комнату рабочего помещения. Вход из тамбура в помещение вагона должен осуществляться через распашную дверь.

Дверь наружная входная – металлическая утепленная распашного типа, межкомнатные двери - распашного или раздвижного типа.

При изготовлении должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы).

Пожарная безопасность.

Вагон-дом должен быть оснащен автоматической системой обнаружения и оповещения о пожаре, предназначенной для круглосуточной непрерывной работы, и первичными средствами пожаротушения: кошмой и огнетушителями, расположенными на видных местах на высоте не более 1,5 м. от пола.

Автоматическая система обнаружения и оповещения о пожаре прицепа-вагона включает:

- дымовые датчики обнаружения пожара;

- световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания;

- прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания и интерфейсом для передачи сигналов состояния и событий в общую систему пожарной сигнализации.

Места установки огнетушителей должны иметь устойчивое крепление к полу и/или к стенам вагона.

Электроснабжение.

Электрооборудование вагон-дома должно быть рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 230 В с системой заземления TN-S, частотой 50 Гц посредством внешнего пылевлагозащищенного штепсельного разъема (IP-54) для присоединения прицепа-вагона к сети. Корпус штепсельного разъема – из диэлектрического материала, в комплекте (вилка-розетка).

Распределительный щит, расположенный внутри помещения, должен включать в себя устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), устройство защитного отключения (УЗО), автоматические выключатели и(или) другие защитные аппараты (отдельно автоматические выключатели на освещение, и каждую группу электрических розеток). Провести прокладку заводской электропроводки в кабель-канале открытым способом.

Электрическая проводка в прицепах-вагонах должна выполняться медным кабелем с жилами с оболочкой из негорючего ПВХ пластика с пониженным дымовыделением. Сечение электрических кабельных линий должно выбираться в соответствии с требованиями ПУЭ. Сопротивление изоляции электропроводки должно быть не ниже 0,5 МОм при измерении мегаомметром на 1000В.

Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2 кВт.

Меры по обеспечению электробезопасности, в том числе выбор параметров уставок срабатывания применяемых аппаратов защиты (автоматических выключателей, УЗО) электрооборудования должны соответствовать требованиям глав 1.3, 1.4, 1.7, 3.1, 7.1 ПУЭ.

Вагон-дом должен быть оборудован гибким заземляющим проводником с наконечниками под болтовое соединение длиной не менее 10 м.

Количество установленных розеток должно соответствовать количеству электроприборов, включенных в комплектацию вагона. Розетки должны быть установлены в местах расположения нагревательных и иных электроприборов, а розеточные группы распределены равномерно с учетом планируемых нагрузок. Возле розеток указать номинал значения напряжения. При установке розеток должна быть учтена длина соединительного шнура устанавливаемых электроприборов.

Освещение.

Система внутреннего и наружного освещения вагон-дома должна быть выполнена из энергосберегающего оборудования с обязательной установкой энергосберегающих светодиодных ламп (светильников). Установка ламп накаливания в осветительные приборы не допускается.

Светильники должны быть только заводского изготовления, с корпусом из токонепроводящих материалов, полугерметичного или пылевлагозащищенного исполнения.

Водоснабжение.

Система водоснабжения в вагон-доме автономная от привозной воды.

Устанавливается емкость для воды из пищевого пластика или пищевой нержавеющей стали.

В вагон-доме, в комплектацию которого входят баки емкостью 500 – 1000 литров, внутри вагона устанавливается система автономного водоснабжения с подачей воды потребителям от автоматической станции водоснабжения через трубопровод. Система автономного водоснабжения должна обеспечивать возможность полного слива воды из системы за пределы вагона на время транспортировки.

Для возможности заполнения привозной водой баков емкостью 500 – 1000 л. с внешней стороны стены вагона должно быть предусмотрено муфтовое устройство с заглушкой, высота расположения которого должна учитывать высоту водяного бака и находиться над заливной горловиной бака.

Вариант установки баков для воды должен исключать промерзание воды в зимний период.

Умывальники оборудованы системой подогрева воды.

Отопление.

Вагоны должны комплектоваться электрическими обогревателями конвекторного типа с закрытыми нагревательными элементами с механическим термостатом и защитой от перегрева, штепсельным разъемом, напряжение питания 230 В. Установка масляных обогревателей не допускается.

Все обогреватели, включенные в комплектацию вагона, должны быть прикреплены к стенам.

Электроснабжение системы электрического отопления должно осуществляться отдельной группой.

Предусмотреть систему автономного отопления на жидком топливе, в качестве резервного (временного) источника тепла с запасом топлива не менее чем на 2 суток бесперебойной работы. Предусмотреть утепление топливного бака для надежной эксплуатации при низких температурах. Для электроснабжения автономного обогревателя предусмотреть тяговый аккумулятор с зарядным устройством.

В жилых вагонах и иных помещениях в соответствии с приложением №3 настоящего задания на закупку дополнительно устанавливается система «Теплый пол» с терморегулятором.

Канализация.

Умывальники (мойки) должны иметь устройство слива.

Канализационный вывод установить в пол. Для защиты от замерзания предусмотреть монтаж саморегулируемой греющей ленты на трубопровод, учесть управление через одноклавишный выключатель поблизости от умывальника.

Предусмотреть выпуски присоединения вагон-дома к наружным сетям канализации (септикам), оснащенные канализационным отводом с углом 450 (диаметр трубопровода 50 мм).

Вентиляция и кондиционирование.

Вентиляция - естественная, от вентиляционных клапанов и открывающихся окон (с откидным механизмом), а также принудительная – канальные электровентиляторы.

Предусмотреть установку кондиционера (сплит-системы) в помещениях, где это необходимо в соответствии с приложением 3. Система кондиционирования поставляется в заправленном виде.

Мебель.

Вся корпусная мебель должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих долговечность использования и надежность конструкции при частых переездах вагон-дома по бездорожью.

Конструкция кроватей стационарного исполнения должна состоять из металлической рамы со спинками и царгами из ЛДСП или МДФ и спальных мест с обивкой из мебельной ткани с износостойкими свойствами. Обивка должна исключать возможность скольжения и сползания матраса со спальных мест во время сна. Двухъярусные кровати для удобства пользования верхним ярусом должны быть снабжены встроенной лестницей. Стенки рундуков под спальными местами должны иметь вентиляционные отверстия.

Иные требования.

Размеры 5 окон должны быть большими для лучшего обзора охраняемой территории и одно из них должно быть с лотком для подачи документов.

Размеры внутренних помещений вагонов в зависимости от моделей должны быть разделены так, чтобы вмещать перечисленные в приложении 2 предметы комплектации.

Предметы внутреннего оснащения вагон-дома (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть изготовлены из качественных конструкционных материалов, иметь прочные соединения, а также должны быть снабжены крепежными элементами, позволяющими обеспечить их надежную фиксацию при переездах в условиях бездорожья. Все двери у мебели, а также межкомнатные двери должны иметь запорные устройства. Крупногабаритная бытовая техника должна иметь дополнительное крепление из стяжных текстильных ремней с креплением к стенам вагона.

Для крепления кондиционеров (сплит-систем) необходимо установить дополнительные (усиленные) крепежные элементы, исключающие падение с высоты во время движения прицепа. Наружные блоки кондиционеров (сплит-систем) должны быть защищены съемной металлической решеткой.

Все деревянные предметы комплектации должны быть качественно отшлифованы, чтобы исключить возможность травмирования людей путем нанесения порезов, царапин, заноз и т.п.

Документы.

К каждому прицепу-вагону прилагаются следующие документы:

  - заводской паспорт и руководство по эксплуатации на прицеп-вагон;

  - заводской паспорт и руководство по эксплуатации на шасси прицепа-вагона;

  - заводской паспорт и руководство по эксплуатации на установленную автоматическую систему пожарной сигнализации;

  - паспорт самоходной машины (ПСМ), выданный заводом-изготовителем. ПСМ должен содержать сведения о конечном изделии – прицепе-вагоне с учетом суммарных параметров колесного шасси и кузова-вагона;

  - копия сертификата соответствия прицепов-вагонов требованиям технических регламентов Российской Федерации или Таможенного союза, заверенная заводом-изготовителем (оригинальная печать и заверительная подпись должны быть проставлены на каждой странице копии, включая приложения);

  - копия лицензии на проектирование и монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, управления эвакуацией.

  - паспорт, руководство по эксплуатации и копия сертификата соответствия (при наличии) на каждую единицу бытовой техники и других предметов внутреннего оснащения;

  - документы, необходимые для регистрации прицепов-вагонов в органах Гостехнадзора РФ (договор купли-продажи, акт приема-передачи).

Заводской паспорт на вагон-дом должен содержать подробное описание технических характеристик изделия, перечень предметов комплектации, правила эксплуатации и гарантии изготовителя.

В заводской паспорт на прицеп-вагон должна быть включена схема-планировка вагона и однолинейная схема электроснабжения вагона с указанием на ней мест прокладки и установки электрических сетей.

К паспорту на прицеп-вагон должен быть приложен:

  - протокол испытаний электрооборудования;

  - сертификат соответствия на материалы внутренней отделки и утеплителя;

  - документ (акт, протокол, сертификат), подтверждающий наличие огнезащитной пропитки деревянных конструкций (при использовании отделочных материалов из дерева);

  - акт установки, наладки и испытания автоматической системы пожарной сигнализации и эксплуатационную документацию, сертификаты соответствия и паспорта приборов.

Все вышеперечисленные документы должны быть составлены на русском языке.

Упаковка и транспортировка.

На время поставки крупные предметы комплектации (мебель, бытовая техника и т.д.) должны быть собраны и прикреплены к полу и стенам вагона. Переносные малогабаритные предметы на время поставки должны быть упакованы и зафиксированы так, чтобы избежать возможности боя, лома и порчи во время транспортировки.

Все предметы бытовой техники перед отправкой вагон-дома получателю должны быть проверены на работоспособность. В случае выявления неисправных изделий, они должны быть заменены на исправные до момента отправки вагон-дома.

Приложение 3

Комплектация вагона

| № п/п | Наименование предметов комплектации | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроконвектор 0,5 кВт (в тамбуре) | шт. | 1 |
| 2 | Стойка телескопическая для крепления антенны, длина 4 м. | шт. | 1 |
| 3 | Теплый пол с терморегуляторами, позволяющими регулировать температурный режим каждого помещения в отдельности | к-т | 3 |
| Спальное помещение |
| 4 | Кровать одноярусная с рундуком. | шт. | 2 |
| 5 | Стол-тумба (между кроватями) | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф с полками | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф для одежды с крючками | шт. | 1 |
| 8 | Электрический обогреватель до 2,0 кВт с терморегулятором | шт. | 1 |
| 9 | Светильники светодиодные индивидуальной подсветки над спальными местами (тип ДПО или аналог) | шт. | 2 |
| 10 | Подушка 70х70 с наполнителем FiberBall, материал чехла – 100% хлопок | шт. | 2 |
| 11 | Одеяло 210х145 с наполнителем из холлофайбера, материал чехла – 100% хлопок | шт. | 2 |
| 12 | Матрац ватный, материал чехла – 100% хлопок, (размер должен соответствовать размерам кровати) | шт. | 2 |
| 13 | Покрывало жаккардовое | шт. | 2 |
| 14 | Постельное белье цветное хлопчатобумажное бязевое (наволочка 70х70, пододеяльник 215х150, простынь 215х150) | к-т | 2 |
| Общебытовое помещение |
| 15 | Стол обеденный | шт. | 1 |
| 16 | Стол-тумба кухонный с дверками и полками | шт. | 1 |
| 17 | Полка кухонная настенная открытая | шт. | 1 |
| 18 | Система автономного отопления на жидком топливе | шт. | 1 |
| 19 | Табурет металлический с мягким сидением | шт. | 2 |
| 20 | Зеркало с полочкой | шт. | 1 |
| 21 | Тумба с врезной мойкой из нержавеющей стали в комплекте со сливным устройством | шт. | 1 |
| 22 | Наливной водонагреватель типа ЭВН-20 или аналог | шт. | 1 |
| 23 | Бак пластмассовый для питьевой воды 100л с заливной горловиной | шт. | 1 |
| 24 | Телевизор ЖКИ 19” с USB и HDMI вводами | шт. | 1 |
| 25 | Поворотный кронштейн для крепления телевизора на стене | шт. | 1 |
| 26 | Микроволновая печь до 25 л. | шт. | 1 |
| 27 | Электрочайник до 1,7 л., Рн до 2,0 кВт | шт. | 1 |
| 28 | Электрический обогреватель до 2,0 кВт с терморегулятором | шт. | 1 |
| 29 | Холодильник двухкамерный с нижним расположением морозильной камеры. Объём морозильной камеры – не менее 76 литров, холодильной – не менее 252 литров | шт. | 1 |
| Рабочий кабинет |
| 30 | Шкаф для документов полузакрытый (нижняя часть с дверками, верхняя часть, открытая с полками) | шт. | 1 |
| 31 | Стол письменный двухтумбовый с выдвижными ящиками | шт. | 1 |
| 32 | Стул офисный (поворотный) | шт. | 2 |
| 33 | Вешалка настенная с крючками и полкой для головных уборов | шт. | 1 |
| 34 | Электрический обогреватель до 2,0 кВт с терморегулятором | шт. | 1 |
| 35 | Кондиционер (сплит-система), Рн до 1,5 кВт | шт. | 1 |
| 36 | Аптечка | шт. | 1 |
| 37 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 1 |
| 38 | Шкаф двухстворчатый с крючками для одежды | шт. | 1 |
| 39 | Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | шт. | 1 |

Внутреннее пространство вагона (помимо тамбура) разделено на 3 (три) помещения: спальное, рабочий кабинет и общебытовое. Помещения между собой разделены перегородками с межкомнатными раздвижными дверями. Вход в вагон расположен в рабочей части вагона.

Приложение 4

Технические требования

к вагону кухни - столовой

Прицеп-вагон состоит из кузова-вагона и колесного шасси.

Ориентировочные габаритные размеры прицепа-вагона: ширина 2,40-2,55 м, высота 3,6-3,8 м, длина кузова-вагона 9 м, длина прицепа с дышлом ~10,5-11,5 м.

Шасси.

Шасси прицепа-вагона имеет две оси и состоит из следующих основных частей: рамы сварной конструкции, поворотной тележки, V-образного дышла со сцепным устройством, передней и задней подвески, колес, ступиц, тормозной системы и электрооборудования. Шасси должно быть оборудовано несъемными предохранительными цепями (тросами) и стояночными домкратами для обеспечения устойчивости прицепа в стационарном положении, а также укомплектовано противооткатными упорами. Количество колес – 4 шт. плюс 1 запасное, количество домкратов – 4 шт. Запасное колесо крепится к раме на специальном кронштейне с механизмом подъема.

Наружное исполнение.

Прицеп-вагон должен быть изготовлен в северном климатическом исполнении с возможностью круглосуточной эксплуатации в климатических условиях категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -60 до +40оС.

Наружное исполнение кузова-вагона должно быть вандалозащищенное, цельносварное, исполнение из профилированных листов не допускается. Толщина металла наружной стенки не ниже 1,5мм.

Навесное наружное оборудование (ящик для укладки кабеля, ящик электроввода, лестница, стойка и т.п.) необходимо установить с торцевой стороны прицепа-вагона, противоположной стороне расположения дышла шасси.

Вход в вагон должен быть оборудован специальным легкосъемным сборно-разборным трапом с лестничной площадкой и перилами. Трап должен быть изготовлен из металла, применение деревянных деталей в конструкции не допускается. С наружной стороны вагона, вблизи к входной двери, под рамой шасси должен располагаться ящик для размещения трапа на время транспортировки.

Требования к внешним и внутренним материалам.

Прицеп-вагон должен быть изготовлен из отделочных материалов типа НГ (негорючие материалы). При использовании деревянных (фанера, МДФ и пр.) обшивочных материалов обязательна заводская огнезащитная пропитка поверхностей деревянных конструкций, с документальным подтверждением проведенной огнезащитной обработки металлических и деревянных конструкций на расчетный срок службы вагона. Применяемые отделочные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие класс конструктивной пожарной опасности не ниже КМ1.

Запрещается использование для отделки прицеп-вагона материалов, способных к выделению токсичных и/или канцерогенных веществ, особенно при горении. Следует применять только негорючий утеплитель (минеральная вата, базальтовое волокно).

В зависимости от вида вагона должны применяться: негорючие антивандальные отделочные панели на основе СМЛ, панели из полиэстера, стальной оцинкованный лист. Материал пола – износостойкий линолеум, рифленый лист, автолин.

Окраска.

Лакокрасочное наружное покрытие должно обладать антикоррозийными свойствами и выдерживать большие перепады температур и суровые погодные условия Крайнего Севера.

Цвет окраски наружной стороны кузова-вагона – белый. Цветовая гамма внутренней отделки вагона не должна быть слишком темной, предпочтительнее использование материалов следующих цветов: бежевый, персиковый, светлое дерево и т.п.

Окна.

Окна должны быть из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом, с механизмом открывания и проветривания, в комплекте с противомоскитными сетками и металлическими жалюзи (по размеру окон). Крепление сеток выполнить легкосъемным.

Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода. Запрещено применение внешних и внутренних глухих решеток.

При транспортировке вагон-дома должны быть предусмотрены защитные ставни, имеющие быстросъемное крепление с внутренней стороны.

Двери.

Вход в вагон должен осуществляться через тамбур в комнату рабочего помещения. Вход из тамбура в помещение вагона должен осуществляться через распашную дверь.

Дверь наружная входная – металлическая утепленная распашного типа, межкомнатные двери - распашного или раздвижного типа.

При изготовлении должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы).

Пожарная безопасность.

Вагон-дом должен быть оснащен автоматической системой обнаружения и оповещения о пожаре, предназначенной для круглосуточной непрерывной работы, и первичными средствами пожаротушения: кошмой и огнетушителями, расположенными на видных местах на высоте не более 1,5 м. от пола.

Автоматическая система обнаружения и оповещения о пожаре прицепа-вагона включает:

- дымовые датчики обнаружения пожара;

- световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания;

- прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания и интерфейсом для передачи сигналов состояния и событий в общую систему пожарной сигнализации.

Места установки огнетушителей должны иметь устойчивое крепление к полу и/или к стенам вагона.

Электроснабжение.

Электрооборудование вагон кухни-столовой должно быть рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 400 В с системой заземления TN-S, частотой 50 Гц посредством внешнего пыле и влагозащищенного штепсельного разъема (IP-54) для присоединения прицепа-вагона к сети. Корпус штепсельного разъема – из диэлектрического материала, в комплекте (вилка-розетка).

Напряжение, питающее потребителей, расположенных внутри вагона – 400/230 В.

Распределительный щит (металлический), расположенный внутри помещения, устройство защитного отключения (УЗО) в цепочке с автоматическим выключателем, либо автоматические выключатели дифференциального тока (исключить использование одного автоматического выключателя в цепи электроснабжения какой либо из групп потребителей вагона). Провести прокладку заводской электропроводки в пластиковой трубе соответствующего сечения (на сложных изгибах труба гофрированная) открытым способом с применением соответствующих распределительных коробок, тройников и соединителей для таких труб.

Предусмотреть отдельные группы освещения и розеточных групп.

Электроснабжение плит и духового шкафа предусмотреть от отдельных автоматических выключателей дифференциального тока.

Электрическая проводка в прицепах-вагонах должна выполняться медным кабелем с жилами с оболочкой из негорючего ПВХ пластика с пониженным дымовыделением. Сечение электрических кабельных линий должно выбираться в соответствии с требованиями ПУЭ. Сопротивление изоляции электропроводки должно быть не ниже 0,5 МОм при измерении мегаомметром на 1000 В.

Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2 кВт.

Меры по обеспечению электробезопасности, в том числе выбор параметров уставок срабатывания применяемых аппаратов защиты (Диф. автоматов, УЗО) электрооборудования должны соответствовать требованиям глав 1.3, 1.4, 1.7, 3.1, 7.1 ПУЭ.

Вагон-дом должен быть оборудован гибким заземляющим проводником с наконечниками под болтовое соединение длиной не менее 10 м.

Количество установленных розеток должно соответствовать количеству электроприборов, включенных в комплектацию вагона. Розетки должны быть установлены в местах расположения нагревательных и иных электроприборов, а розеточные группы распределены равномерно с учетом планируемых нагрузок. Возле розеток указать номинал значения напряжения. При установке розеток должна быть учтена длина соединительного шнура устанавливаемых электроприборов.

Освещение.

Система внутреннего и наружного освещения вагон-дома должна быть выполнена из энергосберегающего оборудования с обязательной установкой энергосберегающих светодиодных ламп (светильников). Установка ламп накаливания в осветительные приборы не допускается.

Светильники должны быть только заводского изготовления, с корпусом из токонепроводящих материалов, полугерметичного или пылевлагозащищенного исполнения.

Водоснабжение.

Система водоснабжения в вагон-доме автономная от привозной воды.

Устанавливается емкость для воды из пищевого пластика или пищевой нержавеющей стали.

В вагон кухни -столовой, в комплектацию которого входят баки емкостью 500 – 1000 литров, внутри вагона устанавливается система автономного водоснабжения с подачей воды потребителям от автоматической станции водоснабжения через трубопровод. Система автономного водоснабжения должна обеспечивать возможность полного слива воды из системы за пределы вагона на время транспортировки.

Для возможности заполнения привозной водой баков емкостью 500 – 1000 л. с внешней стороны стены вагона должно быть предусмотрено муфтовое устройство с заглушкой, высота расположения которого должна учитывать высоту водяного бака и находиться над заливной горловиной бака.

Вариант установки баков для воды должен исключать промерзание воды в зимний период.

Умывальники оборудованы системой подогрева воды.

Отопление.

Вагоны должны комплектоваться электрическими обогревателями конвекторного типа с закрытыми нагревательными элементами с механическим термостатом и защитой от перегрева, штепсельным разъемом, напряжение питания 230 В. Установка масляных обогревателей не допускается.

Все обогреватели, включенные в комплектацию вагона, должны быть прикреплены к стенам.

Электроснабжение системы электрического отопления должно осуществляться отдельной группой.

Предусмотреть систему автономного отопления на жидком топливе, в качестве резервного (временного) источника тепла с запасом топлива не менее чем на 2 суток бесперебойной работы. Предусмотреть утепление топливного бака для надежной эксплуатации при низких температурах. Для электроснабжения автономного обогревателя предусмотреть тяговый аккумулятор с зарядным устройством.

В вагоне кухни - столовой в соответствии с приложением №3 настоящего задания на закупку дополнительно устанавливается система «Теплый пол» с терморегулятором.

Канализация.

Умывальники (мойки) должны иметь устройство слива.

Канализационный вывод установить в пол. Для защиты от замерзания предусмотреть монтаж саморегулируемой греющей ленты на трубопровод, учесть управление через одноклавишный выключатель поблизости от умывальника.

Предусмотреть выпуски присоединения вагон-дома к наружным сетям канализации (септикам), оснащенные канализационным отводом с углом 450 (диаметр трубопровода 50 мм).

Вентиляция и кондиционирование.

Предусмотреть установку кондиционера (сплит-системы) в помещениях, где это необходимо в соответствии с приложением 3. Система кондиционирования поставляется в заправленном виде.

Мебель.

Вся корпусная мебель должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих долговечность использования и надежность конструкции при частых переездах вагона кухни - столовой по бездорожью.

Иные требования.

Размеры внутренних помещений вагонов в зависимости от моделей должны быть разделены так, чтобы вмещать перечисленные в приложении 2 предметы комплектации.

Предметы внутреннего оснащения вагона кухни -столовой (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть изготовлены из качественных конструкционных материалов, иметь прочные соединения, а также должны быть снабжены крепежными элементами, позволяющими обеспечить их надежную фиксацию при переездах в условиях бездорожья. Все двери у мебели, а также межкомнатные двери должны иметь запорные устройства. Крупногабаритная бытовая техника должна иметь дополнительное крепление из стяжных текстильных ремней с креплением к стенам вагона.

Для крепления кондиционеров (сплит-систем) необходимо установить дополнительные (усиленные) крепежные элементы, исключающие падение с высоты во время движения прицепа. Наружные блоки кондиционеров (сплит-систем) должны быть защищены съемной металлической решеткой.

Все деревянные предметы комплектации должны быть качественно отшлифованы, чтобы исключить возможность травмирования людей путем нанесения порезов, царапин, заноз и т.п.

Документы.

К каждому прицепу-вагону прилагаются следующие документы:

  - заводской паспорт и руководство по эксплуатации на прицеп-вагон;

  - заводской паспорт и руководство по эксплуатации на шасси прицепа-вагона;

  - заводской паспорт и руководство по эксплуатации на установленную автоматическую систему пожарной сигнализации;

  - паспорт самоходной машины (ПСМ), выданный заводом-изготовителем. ПСМ должен содержать сведения о конечном изделии – прицепе-вагоне с учетом суммарных параметров колесного шасси и кузова-вагона;

  - копия сертификата соответствия прицепов-вагонов требованиям технических регламентов Российской Федерации или Таможенного союза, заверенная заводом-изготовителем (оригинальная печать и заверительная подпись должны быть проставлены на каждой странице копии, включая приложения);

  - копия лицензии на проектирование и монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, управления эвакуацией.

  - паспорт, руководство по эксплуатации и копия сертификата соответствия (при наличии) на каждую единицу бытовой техники и других предметов внутреннего оснащения;

  - документы, необходимые для регистрации прицепов-вагонов в органах Гостехнадзора РФ (договор купли-продажи, акт приема-передачи).

Заводской паспорт на вагон-дом должен содержать подробное описание технических характеристик изделия, перечень предметов комплектации, правила эксплуатации и гарантии изготовителя.

В заводской паспорт на прицеп-вагон должна быть включена схема-планировка вагона и однолинейная схема электроснабжения вагона с указанием на ней мест прокладки и установки электрических сетей.

К паспорту на прицеп-вагон должен быть приложен:

  - протокол испытаний электрооборудования;

  - сертификат соответствия на материалы внутренней отделки и утеплителя;

  - документ (акт, протокол, сертификат), подтверждающий наличие огнезащитной пропитки деревянных конструкций (при использовании отделочных материалов из дерева);

  - акт установки, наладки и испытания автоматической системы пожарной сигнализации и эксплуатационную документацию, сертификаты соответствия и паспорта приборов.

Все вышеперечисленные документы должны быть составлены на русском языке.

Упаковка и транспортировка.

На время поставки крупные предметы комплектации (мебель, бытовая техника и т.д.) должны быть собраны и прикреплены к полу и стенам вагона. Переносные малогабаритные предметы на время поставки должны быть упакованы и зафиксированы так, чтобы избежать возможности боя, лома и порчи во время транспортировки.

Все предметы бытовой техники перед отправкой вагон-дома получателю должны быть проверены на работоспособность. В случае выявления неисправных изделий, они должны быть заменены на исправные до момента отправки вагон-дома.

Приложение 5

Комплектация вагонов

В зависимости от вида и назначения планировка и комплектация вагона должна включать:

- Прицеп – вагон кухня-столовая:

| № п/п | Наименование предметов комплектации | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроконвектор 0,5 кВт (в тамбуре) | шт. | 1 |
| 2 | Стойка телескопическая для крепления антенны, длина 4 м. | шт. | 1 |
| 3 | Теплый пол с терморегуляторами, позволяющими регулировать температурный режим каждого помещения в отдельности | к-т | 2 |
| Кухня |
| 4 | Мойка нержавеющая двухсекционная | шт. | 1 |
| 5 | Бак для воды с горловиной 1000 л | шт. | 1 |
| 6 | Электроплита 4х конфорочная | шт. | 1 |
| 7 | Вытяжка | шт. | 1 |
| 8 | Стол производственный не ржавеющий со стеллажами | шт. | 1 |
| 9 | Гидроаккумулятор | шт. | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный | шт. | 1 |
| 11 | Навесной шкаф | шт. | 1 |
| 12 | Стол-тумба двустворчатая | шт. | 1 |
| 13 | Водонагреватель | шт. | 1 |
| 14 | Подвесная полка для посуды | шт. | 1 |
| 15 | Электрический обогреватель до 2,0 кВт с терморегулятором | шт. | 1 |
| Столовая |
| 16 | Стол обеденный | шт. | 3 |
| 17 | Табурет | шт. | 12 |
| 18 | Водонагреватель накопительный с мойкой | шт. | 1 |
| 19 | Система автономного отопления на жидком топливе | шт. | 1 |
| 20 | Табурет металлический с мягким сидением | шт. | 2 |
| 20 | Зеркало с полочкой | шт. | 1 |
| 21 | Кондиционер (сплит-система), Рн до 1,5 кВт | шт. | 1 |
| 22 | Микроволновая печь до 25 л. | шт. | 1 |
| 23 | Электрочайник до 1,7 л., Рн до 2,0 кВт | шт. | 1 |
| 24 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 1 |
| 25 | Аптечка | шт. | 1 |
| Тамбур |
| 26 | Вешалка настенная с крючками и полкой для головных уборов | шт. | 1 |
| 27 | Электрический обогреватель до 2,0 кВт с терморегулятором | шт. | 1 |

Внутреннее пространство вагона (помимо тамбура) разделено на 2 (два) помещения: столовая, кухня.

| Приложение 6 |  |
| --- | --- |
| Нанесение фирменной символики (логотипа) АО «Нефтяная компания «Янгпур» на прицепы-вагоны 1. Схема окраски и нанесения символики: однотонная окраска белым цветом с нанесением символики (эмблемы и надписи АО «НК «Янгпур») с боковых сторон. Места нанесения символики 2. Цветографическое соотношение нанесения символики: Цвета эмблемы: зеленый символ с черной надписью на белом фоне; Цвет надписи Нефтяная Компания «Янгпур»: зеленый на белом фоне; Нефтяная компания «Янгпур» 3. Размер эмблемы h = 480 мм. 480 мм Соотношения размеров надписи символики АО «НК «Янгпур». 1,8х 22х 5х Нефтяная компания «Янгпур» 3х 5. Корпоративные цвета. Зеленый Серый Белый Черный |  |