ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Наименование (количество)

| № | Наимено вание | Объём, м3 | Коли чество | Место нахождения | Географические координаты, (google карты) | Удалённость от города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС №1 | 1000 | 1 шт | УППН-1 Известинского н/м | 64.523306, 76.217551 | 22,6 км от г.Губкинский |
| 2 | РВС №2 | 1000 | 1 шт | УППН-1 Известинского н/м | 64.523318, 76.218184 | 22,6 км от г.Губкинский |
| 3 | РВС №3 | 1000 | 1 шт | УППН-2 Усть-Пурпейского н/м | 64.687274, 76.729887 | 31,2 км от г.Пурпе (основная дорога, может быть закрыта на ремонт) 53,2 км от г.Пурпе (резервная дорога |
| 4 | РВС №1 | 400 | 1 шт | УПГиСГК Метельного н/м | 64.486556, 75.904802 | 41,4 км от г.Губкинский |
| 5 | РВС №2 | 400 | 1 шт | УПГиСГК Метельного н/м | 64.486556, 75.904802 | 41,4 км от г.Губкинский |
| 6 | Ёмкость (типа РГС) | 200 | 1 шт | УПСВ Крещенского н/м | 64.751146, 76.490785 | 37,3 км от г.Пурпе |
| 7 | Ёмкость (типа РГС) | 200 | 1 шт | УПСВ Крещенского н/м | 64.751146, 76.490785 | 37,3 км от г.Пурпе |
| 8 | Ёмкость (типа РГС) | 200 | 1 шт | Кустовая площадка №12 Рождественского н/м | 64.427151, 76.002826 | 32,6 км от г.Губкинский |
| 9* | Ёмкость (типа РГС)* | 100 | 1 шт | Кустовая площадка №4 Метельного н/м* | 64.483736, 75.890179 | 42,1 км от г.Губкинский* |

Примечание:

- Количество объектов зачистки может быть уменьшено по технологическим причинам, Заказчик может принять решение на любой стадии процесса закупки и после заключения договора.

- Подрядчик предоставляет ТКП на любой объем зачистки (количество объектов для проведения работ выбирает самостоятельно)

* - адресность ёмкости РГС-100м3 может быть изменена в пределах 5-30 км. (перемещение на другую кустовую площадку)

| № | Наименование | Объект зачистки |
| --- | --- | --- |
|  |  | РВС №1 (1000м3) | РВС №2 (1000м3) | РВС №3 (1000м3) | РВС №1 (400м3) | РВС №2 (400м3) | Ёмкость РГС (200м3) | Ёмкость РГС (200м3) | Ёмкость РГС (200м3) | Ёмкость РГС (100м3) |
| 1 | Адрес объекта | УППН-1 Известинского месторождения | УППН-1 Известинского месторождения | УППН-2 Усть-Пурпейского месторождения | УПГиСГК Метельное | УПГиСГК Метельное | УПСВ Крещенское месторождения | УПСВ Крещенское месторождения | 12 куст Рождественского месторождения | 4 куст Метельного месторождения |
| 2 | Тип резервуара, среда | Сырьевой (нефть, пластовая вода) | Товарный (нефть) | Сырьевой (нефть, пластовая вода) | Сырьевой (пластовая вода, нефть, газовый конденста) | Сырьевой (пластовая вода, нефть, газовый конденста) | Сырьевой (нефть, пластовая вода) | Сырьевой (нефть, пластовая вода) | Сырьевой (нефть, пластовая вода) | Сырьевой (нефть, пластовая вода) |
| 3 | Геометрический размер,мм -длина l - диаметр d - высота h | d/h 10430/12000 | d/h 10430/12000 | d/h 10430/12000 | d/h 8530/7500 | d/h 8530/7500 | l/d 24350/3000 | l/d 24350/3000 | l/d 24350/3000 | l/d 12180/3000 |
| 4 | Ориентировочные сроки проведения работ (*по технологическим причинам сроки могут изменятся) | Июль-Август 2024 | Июнь-Июль 2024 | Август 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Июнь-сентябрь 2024 | Июнь-сентябрь 2024 | Июнь-сентябрь 2024 | Июнь-сентябрь 2024 |
| 5 | Требования к технологии по зачистке (под диагностику, под огневые работы, только извлечение) возможность нахождения людей в РВС | Зачистка под возможность проведения огневых, ремонтных и диагностических работ. Полная замывка стенок, днища, кровли (при необходимости в вертикальных РВС), внутренних маточников, тумб, переливных труб и прочих конструкций находящихся внутри РВС. Полная дегазация ёмкости до содержания углеводородов в воздушном пространстве не более 300 мг/м3. Полное исключение влаги на днище емкости после зачистки, протирка ветошью насухо. В каждую ёмкость есть возможность доступа внутрь работникам. |
| 6 | Подготовка ёмкости к проведению зачистных работ. | Подготовительные работы выполняет Заказчик АО «НК «Янгпур». (установка заглушек, опорожнение трубопроводов, первичное открытие люков лазов, снятие дыхательных клапанов и прочего оборудования). |
| 7 | Объём донных отложений (ориентировочный). *Фактический объём устанавливается по факту вскрытия РВС. | 47-50 м3 | 38-40 м3 | 19-25 м3 | 12-15 м3 | 12-15 м3 | 15-20 м3 | 15-20 м3 | 15-20 м3 | 9-10 м3 |
| 8 | Диаметр и количество люк-лазов для проведения завистных работ | Люк лаз 600*900 мм 1шт | Люк лаз 600 мм 1шт | Люк лаз 600*800 мм 1шт | Люк лаз 600 мм 1шт | Люк лаз 600 мм 1шт | Люк лаз 800 мм 1шт | Люк лаз 800 мм 1шт | Люк лаз 800 мм 1шт | Люк лаз 800 мм 1шт |
| 9 | Наличие внутренних устройств, маточников и паровых регистров, электрохимической защиты | Маточник входа/выхода, переливная труба | Маточник входа/выхода, переливная труба | Маточник входа/выхода, переливная труба | Маточник входа/выхода, переливная труба | Маточник входа/выхода, переливная труба | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| 10 | Наличие пресной/пластовой воды на объекте для нужд зачистки, давление вод. | Вода пресная 20м3/сут, давление 2 атм | Вода пресная 20м3/сут, давление 2 атм | Вода пресная 50 м3/сут, наборная ёмкость без давления | Отсутствует. Ближайшая заправка от скважины 3км | Отсутствует. Ближайшая заправка от скважины 3км | Пресная вода отсутствует. Имеется пластовая вода плотностью 1,020 кг/дм3 | Пресная вода отсутствует. Имеется пластовая вода плотностью 1,020 кг/дм3 | Отсутствует. Ближайшая заправка от скважины 12км | Отсутствует. Ближайшая заправка от скважины 3км |
| 11 | Наличие электроэнергии. Подключение к действующему объекту | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 50 кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) | Имеется до 50 кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) |
| 12 | Наличие мобильной связи / интернета | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь хорошая. Интернет ловит сеть | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует | Мобильная связь плохая. Интернет - отсутствует |
| 13 | График проведения работ на объекте (ограничения, выходные, праздничные дни, время работы) | Ограничения отсутствуют время работы не регламентировано. Можно работать в выходные, праздничные дни. |
| 14 | Общие требования к оборудованию, персоналу, СИЗ (документы с правилами и требованиями, инструкции, приказы и т.д.) | Выполнение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте Заказчика. Соблюдение требований пропускного режима. Оформление пропусков на технологический транспорт. |
| 15 | Наличие специализированной техники у Заказчика для предоставления подрядчику | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) |
| 16 | Утилизация нефтешлама (вода, мех.примеси, парафин, вязкая нефть и прочие продукты донных отложений) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется (за счёт подрядчика) |
| 17 | Уборка рабочего места после проведения зачистных работ. | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| 18 | Организация проживания/питания работников подрядчика на объектах Заказчика | Проживание – отсутствует. Питание –столовая 2 км | Проживание – отсутствует. Питание –столовая 2 км | Проживание – отсутствует. Питание – имеется столовая на объекте. | Проживание – отсутствует. Питание – имеется столовая на объекте. | Проживание – отсутствует. Питание – имеется столовая на объекте. | Проживание/питание – отсутствует. | Проживание/питание – отсутствует. | Проживание – отсутствует. Питание – столовая в 12 км | Проживание – отсутствует. Питание – столовая в 3 км |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1. Наименование (количество)

| № | Наименование | Объём, м3 | Количество | Место нахождения | Географические координаты, (google карты) | Удалённость от города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС №1 | 3000 | 1 шт. | УППН-2 Усть-Пурпейского н/м | 64.687274, 76.729887 | 31,2 км от г.Пурпе (основная дорога, может быть закрыта на ремонт) 53,2 км от г.Пурпе (резервная дорога) |
| 2 | РВС №2 | 2000 | 1 шт. | УППН-2 Усть-Пурпейского н/м | 64.687274, 76.729887 | 31,2 км от г.Пурпе (основная дорога, может быть закрыта на ремонт) 53,2 км от г.Пурпе (резервная дорога) |

Примечание:

- Количество объектов зачистки может быть уменьшено по технологическим причинам, Заказчик может принять решение на любой стадии процесса закупки и после заключения договора.

- Подрядчик предоставляет ТКП на любой объем зачистки (количество объектов для проведения работ выбирает самостоятельно)

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2

Таблица 2. Технические характеристики объектов зачистки

| № | Объект зачистки | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Адрес объекта | Тип резервуара, среда | Геометрический размер, мм -длина l - диаметр d - высота h | Ориентировочные сроки проведения работ (*по технологическим причинам сроки могут изменятся) | Требования к технологии по зачистке (под диагностику, под огневые работы, только извлечение) возможность нахождения людей в РВС |
| 1 | РВС №1 (1000м3) | УППН-2 Усть-Пурпейского месторождения | Товарный (нефть) | d/h 18980/12000 | Июнь-Август 2024 | Зачистка под возможность проведения огневых, ремонтных и диагностических работ. Полная замывка стенок, днища, кровли (при необходимости в вертикальных РВС), внутренних маточников, тумб, переливных труб и прочих конструкций, находящихся внутри РВС. Полная дегазация ёмкости до содержания углеводородов в воздушном пространстве не более 300 мг/м3. Полное исключение влаги на днище емкости после зачистки, протирка ветошью насухо. В каждую ёмкость есть возможность доступа внутрь работникам. |
| 2 | РВС №1 (1000м3) | УППН-2 Усть-Пурпейского месторождения | Сырьевой (нефть, пластовая вода) | d/h 15180/12000 | Июнь-Август 2024 |  |

| № | Объект зачистки | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подготовка ёмкости к проведению зачистных работ | Объём донных отложений (ориентировочный). *Фактический объём устанавливается по факту вскрытия РВС. | Общие требования к оборудованию, персоналу, СИЗ (документы с правилами и требованиями, инструкции, приказы и т.д.) | Наличие внутренних устройств, маточников и паровых регистров, электрохимической защиты | Наличие пресной/пластовой воды на объекте для нужд зачистки, давление вод. | Наличие электроэнергии. Подключение к действующему объекту |
| 1 | РВС №1 (1000м3) | Подготовительные работы выполняет Заказчик АО «НК «Янгпур». (установка заглушек, опорожнение трубопроводов, первичное открытие люков лазов, снятие дыхательных клапанов и прочего оборудования). | 77-100 м3 | Люк лаз 600*900 мм 2шт | Маточник входа/выхода, переливная труба | Вода пресная 50 м3/сут, наборная ёмкость без давления | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) |
| 2 | РВС №1 (1000м3) |  | 80-90 м3 | Люк лаз 600*900 мм 2шт | Маточник входа/выхода, переливная труба | Вода пресная 50 м3/сут, наборная ёмкость без давления | Имеется до 200кВт. (щиток и кабель для подключения за подрядчиком) |

| № | Объект зачистки | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Наличие мобильной связи / интернета | График проведения работ на объекте (ограничения, выходные, праздничные дни, время работы) | Общие требования к оборудованию, персоналу, СИЗ (документы с правилами и требованиями, инструкции, приказы и т.д.) | Наличие специализированной техники у Заказчика для предоставления подрядчику | Утилизация нефтешлама (вода, мех. примеси, парафин, вязкая нефть и прочие продукты донных отложений) | Уборка рабочего места после проведения зачистных работ. | Организация проживания/питания работников подрядчика на объектах Заказчика |
| 1 | РВС №1 (1000м3) | Мобильная связь хорошая. Интернет ловит сеть | Ограничения отсутствуют время работы не регламентировано. Можно работать в выходные, праздничные дни. | Выполнение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте Заказчика. Соблюдение требований пропускного режима. Оформление пропусков на технологический транспорт. | ППУ Вакумбочка (по согласованию с Заказчиком) | Требуется (за счёт подрядчика) | Требуется | Проживание – отсутствует. Питание – имеется столовая на объекте |
| 2 | РВС №1 (1000м3) | Мобильная связь хорошая. Интернет ловит сеть |  |  |  |  |  |  |