Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |
| --- |
| Количество заказываемого оборудования, шт | 1 |
| 1.1. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) | 12,0 |
|  | 12,0 |
| 1.2. Рабочая температура, (С | -10…+10 |
| 1.3. Производительность | по газу номинальная/(+20%), ст. м3/сут | 1 500 000 / (1 800 000) |
|  | по жидкости номинальная/(+20%), м3/сут | 400 /(480) |
| 1.4. Внутренний объем (вместимость), м3 | 11 |
| 1.5. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 | См. приложение 1.1 |
| 1.6. Состав (% мольн.) и свойства: | См. приложение 1.1 |
| 1.7. Материал изготавливаемого аппарата | Сталь 09Г2С |
| 1.8. Комплектация аппарата: | Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах) установленных на аппарате АКЗ и теплоизоляция согласно п. 1.9 Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом», согласно приложения 1.2, либо аналог. |
| 1.9. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях, необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350-450 мкм) либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal" либо аналог; краска "Hardtop AS" либо аналог. |
| 1.10. Толщина стенки и днища аппарата, не менее мм. | Определить расчетом, прибавка на коррозию 2 мм |
| 1.11. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 1.12. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов | Штуцеры Е, Ж, К, Л, М, М1 предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой для штуцера Е М27х2,0, для остальных М20х1,5. Штуцеры Н, Н1 с секущими шаровыми кранами. |
| 1.13. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Метельное м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 1.14. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) | наружная |
| 1.15. Сейсмичность, балл | 5 |
| 1.16. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 1.17. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 1.18. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 1.19. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 1.20. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 1.21. Район сейсмичности | 5 |
| 1.22. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 1.23. Дополнительные требования | Окончательную конструкторскую документацию (типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). Предусмотреть электрообогрев пробкоуловителя, штуцеров выхода жидкости и дренажа. |
| При разработке КД и изготовлении аппарата руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» | ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) |
| Окончательную конструкторскую документацию до начала изготовления согласовать с заказчиком |

Эскиз сепаратора

Все размеры ориентировочные и подлежат уточнению при разработке КД

Таблица штуцеров – учитывая п. 1.12 настоящего приложения

Приложение 1.1

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ | Конденсат | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| %мольн для газа %массовая доля для конденсата мг/дм3 для воды | Не 0,013 Н2 0,000 О2 0,005 N2 1,201 CO2 0,489 CH4 93,71 C2H6 2,79 C3H8 0,28 нео-C5H10 0,006 iC4H10 0,737 nC4H10 0,138 iC5H12 0,261 nC5H12 0,050 | Н2О S парафин механические примеси 0,24 0,095 1,4 0,0025 Массовая концентрация хлористых солей 28,9 мг/дм3 Температура начала кипения 45ºС Давление насыщенных паров 49,7 кПа | Na+ + K+ 4163 Ca2+ 170 Mg2+ 73 Cl- 6381 HCO32- 915 CO32- 60 Метанол до 20% Общая минерализация 11,8 г/дм3 рН - 7 |
| Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 0,732 | 761,8 | 986 |

Приложение 1.2

Опросный лист для заказа указателя уровня LGB либо аналог