Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |
| --- |
| Тип оборудования | Сепаратор газовый вертикальный с центробежными сепарационными элементами |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт. | 1 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем не менее, м3 | 8 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм | Определить расчетом |
| 1.5. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) | 5,72 |
|  | 6,3 |
| 1.6. Рабочая температура, (С | Плюс 10…Плюс 60 |
| 1.7. Производительность | по газу номинальная/(+20%), ст. м3/сут | 3 000 000 / (3 600 000) |
|  | по жидкости номинальная/(+20%), м3/сут | 400 /(480) |
| 1.8. Минимально допустимая температура стенки, ºС | минус 60 |
| 1.9. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) | наружная |
| 1.10. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 | См. приложение 2.1 |
| 1.11. Состав (% мольн.) и свойства | См. приложение 2.1 |
| 1.12. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |
| 2.1. Общие требования | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с Приложением 2 |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования | Вновь изготовленное и ремонтопригодное |
| 2.3. Схема общего вида ГС | См. приложение 2.2 |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата | Определить расчетом |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата | 09Г2С |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев | 09Г2С |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 |
| 2.8. Наличие теплоизоляции | Да |
| 2.9. Требования к внутреннему обустройству ГС: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Устройства для отделения капельной жидкости; | Да Да |
| 2.10. Комплектация аппарата: | Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.11 Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом либо аналог. Опросный лист прилагается. Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением и лестницей |
| 2.11. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях матами МП-100 с покрывным слоем из листа оцинкованного S=1 мм, либо аналог. Необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности: -Masscotank 11 (350 мкм) Либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"- либо аналог; краска "Hardtop AS". Либо аналог. |
| 2.12. Наличие электрообогрева | Да |
| 2.13. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов | Штуцеры Е, З, К, Л предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой для З М27х2,0, для остальных М20х1,5. Штуцеры Н, Н1 предусмотреть с секущими шаровыми кранами. |
| 3. Климатические характеристики района строительства |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Метельное м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 3.8. Район сейсмичности | 5 |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 4. Дополнительные требования | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). Предусмотреть электрообогрев кубовой части, штуцеров выхода жидкости и дренажа. |
| При разработке КД и изготовлении аппарата руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» | ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) |

Приложение 2.1

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ | Конденсат |
| --- | --- | --- |
| % мольн для газа %массовая доля для конденсата мг/дм3 для воды | Не - 0,013 Н2 - 0,000 О2 - 0,005 N2 - 1,201 CO2 - 0,489 CH4 - 93,71 C2H - 6 2,79 C3H - 8 0,28 нео-C5H10 - 0,006 iC4H10 - 0,737 nC4H10 - 0,138 iC5H12 - 0,261 nC5H12 - 0,050 | Н2О - 0,24 S - 0,095 Парафин - 1,4 механические примеси - 0,0025 Массовая концентрация хлористых солей - 28,9 мг/дм3 Температура начала кипения - 45ºС Давление насыщенных паров - 49,7 кПа |
| Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 0,732 | 761,8 |

Приложение 2.2

Эскиз сепаратора

Все размеры ориентировочные и подлежат уточнению при разработке КД

Таблица штуцеров

Таблицу штуцеров (принять с учетом п.2.13 «Дополнительные требования к установке контрольно-измерительных приборов»)

| № п/п | А Вход сырого газа | Б Выход газа | В Выход конденсата | Г Дренаж | Е Для термометра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dy,мм. | 200 | 200 | 50 | 50 | 50/ М27х2,0 внутренняя |
| Py,МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | З Для термопреобра-зователя сопротивления | К Для манометра показывающего | Л Для отбора давления | Н,Н1 Для указателя уровня | П Люк-лаз |
| Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dy,мм. | 50/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 25/ Секущие шаровые краны (опросный лист указателя уровня) | 450 |
| Py, МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Опросный лист для заказа указателя уровня LGB либо аналог