УТВЕРЖДАЮ:

Директор  ОАО «НК «Янгпур»

______________ А.В. Поляков

« ___ » ______________ 2020 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

# Сваебойный копер СП-49дм либо аналог

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг):

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Сваебойный копер СП-49ДМ либо аналог.

1.2.  Количество (объем): 1 (одна) ед.

1.3.  Технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Сваебойный копер |
| 2 | База транспортного средства | Т10МБ либо аналог (болотный с усиленными башмаками 900мм) |
| 3 | Двигатель | ЯМЗ – 238ГМ2 либо аналог |
| 4 | Тип двигателя | Турбодизельный (Евро-0) |
| 5 | Топливо | Дизельное топливо |
| 6 | Объем двигателя, см.куб. не менее | 14860 см3 |
| 7 | Мощность двигателя, кВт(л/с), не менее | 132кВт (180л.с.) |
| 8 | Тип движителя | Гусеничный (7-катковая тележка, болотоходная) |
| 9 | Тип КПП | Механическая, 8-ступенчатая (4 вперед, 4 назад) |
| 10 | Управление движением и навесным оборудованием | Джойстиковое |
| 11 | Емкость топливного бака, л не менее | 300 |
| 12 | Полная масса, кг не более | 36 000 |
| 13 | Габаритные размеры(ДхШхВ), мм в рабочем положении (для моделей СП-49Д-02, СП-49Д-07Г) не более | 4728х5045х18465 (4728х5045х20465) |
| 14 | Габаритные размеры(ДхШхВ), мм в транспортном положении, не более | 10610х4300х3455 (ориентировочно) |
| 15 | Молот для забивки свай | СП-6ВМ, СП-75 либо аналог +2 наголовника под различные типы свай |
| 16 | Максимальная длина забиваемой сваи, м СП-49д (СП-49дм) не менее | 14 |
| 17 | Сечение сваи мм | До 400 |
| 18 | Эксплуатация копра при температуре окружающей среды | от -40° до +40°С |
| 19 | Зимний пакет | - Тройное остекление кабины, утепленная пенофолом, с аварийным люком; - предпусковой подогреватель ПЖД «теплостар»-14ТС-10 24V или аналог; - автономный отопитель кабины Планар-4Д-24 или аналог; - подогрев топливного бака; - утеплительный чехол капота. |
| 20 | Средства безопасности | - ремни безопасности - искрогаситель с паспортом и сертификатом пожарной безопасности; - огнетушитель – 2 шт. ОП-4; - медицинская аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - проблесковый маячок; - наружные зеркала заднего вида; - упор противооткатный – 2 шт. |
| 21 | Дополнительное оборудование | - Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) новый, 2020 года выпуска, с монтажом на ТС; - Датчик уровня топлива TKLS-L новый, 2020 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак) |
| 22 | Особые условия | -Дополнительное навесное и иное оборудование указанное в задание должно быть полностью совместимо между всеми узлами, Оборудование при поставке должно быть полностью установлено на агрегат. -Сваебойная установка со всем навесным оборудование поставляется поставщиком в ЯНАО в 30 км от г. Губкинский. В момент поставки Заказчику поставщик обязан установить все навесное оборудование и проверить в присутствии Заказчика работоспособность всех узлов. |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:  качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя, продукция новая год выпуска 2020-2021г;

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. Совместно с коммерческим предложением необходимо предоставить (либо письменно подтвердить предоставление совместно с товаром при поставке):

- с поставляемой партией продукции необходимо предоставить: полный пакет документов для регистрации в Гостехнадзоре РФ (оригинал договора купли-продажи, оригинал акта приема передачи, паспорт самоходной машины (ПСМ);

- действующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для применения в Российской Федерации);

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке);

1.5.2. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев или 1500 наработки (что наступит раньше) с даты ввода в эксплуатацию.

1.5.3. Наличие у поставщика документов, подтверждающих статус дилера (дилерский сертификат) или официального представителя.

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

2.1. Место поставки товара (выполнения  работ, оказания услуг):

ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8 (возможны иные условия поставки по согласованию с Заказчиком).

2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения  работ, оказания услуг):           март 2021г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

2.3. Основание приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): нет.

2.4. Исследование конъюнктуры рынка и выявленные изготовители (подрядчики, исполнители):

3.Техническое и экономическое обоснование закупки: С целью фомирования строительно-монтажного управления.

Начальник ТС	С.П. Мелюшко

Начальник ОКС	 А.В. Дьяченко

Согласовано:

Главный инженер	Е.П. Белозор

Заместитель директора

по производству 	И.М. Дехтярчук

Заместитель директора

по общим вопросам	 А.В. Шевченко